# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BRANŻA BUDOWLANA I INSTALACYJNA

ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE PRACOWNI CHEMICZNEGO BADANIA PASZ NA TARENIE ZAKŁADU

HIGIENY WETERYNARYJNEJ

W BUDYNKU   WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

WETERYNARII

W BYDGOSZCZ  UL. POWSTAŃCÓW WLKP 10

- WYMAGANIA OGÓLNE.

- WSTĘP.

  - Nazwa zadania inwestycyjnego:

„Roboty remontowe wewnętrzne Pracowni Chemicznego Badania Pasz na terenie Zakładu Higieny Weterynaryjnej w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy”.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy branży

budowlanej i instalacyjnej.

Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, branżowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót oraz dokumentów określających przedmiot zamówienia na roboty  budowlane wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, ze stanem prawnym na marzec  2012 r.

Określone w normach państwowych, branżowych, instrukcjach i przepisach związanych  należy uważać za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać w połączeniu  z Przedmiarem Robót oraz Specyfikacją.

  - Określenia podstawowe.

## Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym

przypadku następująco:

    - Dziennik budowy  - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

    - Inspektor Nadzoru  - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

    - Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

    - Księga Obmiarów – wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do

określenia ilości i obmiaru robót.

    - Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.3.7.   Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w  budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub  wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej  Normie.

1.3.8.   Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji,

### wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi.

### 1.3.9.   Deklaracja zgodności producenta  - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem odniesienia.

### 1.3.10.   Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy   przez  Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych  spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.3.11. Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.12. Przedmiar robót  - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w

kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych

jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu

robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności

wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

1.3.13. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące teren budowy.

    - Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp.

  - Ogólne wymagania.

    - Przekazanie terenu budowy i dokumentacji przetargowej.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden komplet Dokumentacji Projektowej, Przedmiaru Robót i Specyfikacji Technicznej.

    - Zgodność realizowanych robót.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiar robót i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące  dla Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach określonych przez Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej  zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Tablica informacyjna budowlana musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację magazynów i składowisk,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien

uzyskać stosowne zezwolenia przed rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie

nadające się do powtórnego wykorzystania lub określone w Specyfikacjach Technicznych zostaną wywiezione na składowisko Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji materiałów odpadowych i inne koszty związane z tą działalnością (np. opłaty za wysypisko).

    - Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie   odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada  za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca winien prowadzić roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z terenem budowy.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla robót wymagających jego sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

    - Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan wykonanych robót przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe  lub związane z naruszeniem jakichkolwiek prac patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

    - Równoważność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały i inne towary oraz wykonane  i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.

- MATERIAŁY.

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów.

  - Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszą posiadać:

- oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w  budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

- certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

- Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dfnia11.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym – deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną.

Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów

Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki budowlanej.

Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujących normach.

  - Źródła uzyskania materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących źródła pochodzenia materiałów planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi świadectwami.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie zapłaceniem.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

  - Odbiór materiałów na budowie.

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta atestu (zaświadczenia o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierającego następujące dane:

- nazwę i adres producenta,

- datę i numer badania,

- oznaczenie wg PN-B-......,

- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

  - Materiały z rozbiórki.

Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji materiałów z rozbiórek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania ich do dalszych robót, na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub na wysypisko.

- SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Środki transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi.

Materiał z rozbiórki może być przewożony dowolnym środkiem transportu na składowisko komunalne wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiały w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 5 km.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONAWSTWO ROBÓT.

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu prowadzenia robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie, jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przedmiar robót, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru  powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

- DOKUMENTY BUDOWY.

  - Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu przejęcia robót przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robót i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.2.     Książka obmiarów.

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.3.     Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań zbierane będą przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

  - Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 następujące dokumenty:

- zawiadomienia o zamierzonym rozpoczęciu robót związanych z  realizacją zadania budowlanego,

- protokóły przekazania terenu budowy,

- protokóły odbioru robót,

- protokóły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

  - Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- OBMIAR ROBÓT.

  - Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót oraz ogólnymi zasadami przedmiarowania robót opisanymi w poszczególnych rozdziałach KNR.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością określoną w specyfikacji technicznej dla poszczególnych robót.

  - Zasady określania ilości Robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

  - Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i  jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaru . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- ODBIÓR ROBÓT.

  - Rodzaje odbioru robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi po upływie okresy gwarancji.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez producenta.

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości” wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami państwowymi.

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki.

  - Odbiór końcowy robót.

    - Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz   gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

    - Dokumenty do odbioru końcowego.

##### Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dziennik budowy (oryginał),

- oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

  - Odbiór po upływie okresu gwarancji.

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót”.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

  - Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i uwzględniona w złożonej ofercie przetargowej.

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej.

Cena ryczałtowa robót winna obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z póź. zm),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62. poz. 627 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym )Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poź. Zm.),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 166, poz. 1360),

- Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniające Rozporządzenie dotyczące zatwierdzeń i kryteriów technicznych dla pojedynczych wniosków produktów budowlanych.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotycząca odpadów (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póź.zm.),

- Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotycząca nadzoru technicznego,

- Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury  z dnia 17.04.2002 r. dotyczące ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia OC dla architektów i Inspektorów Nadzory (Dz.U.Nr 41, poz. 367).

- CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA.

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE.

- Wstęp.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru „Roboty remontowe wewnętrzne pracowni chemicznego badania pasz na terenie Zakładu Higieny Weterynaryjnej w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy ul. Powstańców Wlkp 10”.

  - Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych

z wykonaniem następujących robót:

-      rozbiórkowych i demontażowych,

-      montażowych stolarki PCV i ślusarki aluminiowej,

-      naprawy i uzupełnienia tynków wewnętrznych,

-     wykonanie gładzi gipsowych,

- malarskich wewnętrznych,

- posadzkowych – wykładzinowych PCV  typu „Tarket”,

- okładziny ściennej w wykładziny PCV typu „Tarket”,

- wymiany sufitów podwieszonych,

- wykonania, dostawy i montażu mebli stanowiących wyposażenie laboratorium,

- wykonania, dostawy i montażu mebli stanowiących wyposażenie pomieszczenia socjalnego i biurowego,

- dostawy i zamontowania drobnego wyposażenia pomieszczeń,

- montażowych gazów technicznych,

- montażowych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

- remontowych instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- remontowych instalacji elektrycznej.

- Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją projektową, Przedmiarem robót, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Zakres  rzeczowy  robót przewidzianych do wykonania, należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót i specyfikacja techniczną..

- Wymagania dotyczące dopuszczenia do zastosowania materiałów budowlanych oraz warunki odbioru robót.

Warunki jakim powinny odpowiadać materiały planowane do użycia przy realizacji robót, zostały opisane w pkt. 2 części ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Do realizacji robót należy użyć sprzęt zgodny z przyjętymi do przedmiaru podstawami wyceny wg KNR.

Odbiory wykonanych robót (zanikowe, częściowe i końcowe) odbywać się będą zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 7 części ogólnej Specyfikacji Technicznej.

- Część szczegółowa warunków wykonania  i odbioru robót ogólnobudowlanych.

  - Roboty rozbiórkowe – CPV 45111100-9.

W ramach robót rozbiórkowych należy wykonać:

- demontaż istniejącego sufitu podwieszonego,

- rozebranie istniejącej glazury ściennej w pomieszczeniach,

- rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych (wykładzina) w       pomieszczeniach,

- demontaż przewodów wentylacji mechanicznej,

-  demontaż elementów instalacji wod.-kan.,

-  częściowy demontaż instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych,

Materiał rozbiórkowy należy składować w kontenerach.

Kontener na materiały rozbiórkowe należy ustawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Z uwagi na charakter obiektu – obiekt czynny - roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególna ostrożnością i z zachowaniem dodatkowych zabezpieczeń.

Należy bezwzględnie wygrodzić strefy prowadzenia robót budowlanych.

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać sposobem ręcznym przy użyciu elektronarzędzi, nie powodując uszkodzeń elementów konstrukcyjnych budynku.

Gruz, złom i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na miejsce wskazane przez Inwestora lub na wysypisko wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych.

4.2.  Roboty malarskie wewnętrzne – CPV 45440000-3.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH

## 1.1.  Zalecenia ogólne

- Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

- Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.

- Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.

- Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

- W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.

- Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

- Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.

- Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche, bez tłuszczu i brudu

- Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.

- Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.

- Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.

- Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.

- Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.

- Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry    i dróg oddechowych.

1.2.  Wymagania dotyczące materiału.

>     Do wykonania robót malarskich należy  stosować:

-  preparat gruntujący P-27 BENJAMIN MOORE lub równoważny o nie gorszych parametrach technicznych,

-  farbę lateksową z technologią „Ceramic Technology” o zwiększonej odporności na ścieranie, szorowanie,

zmywanie, zaplamienia bez zmiany stopnia matowego wykończenia np. BENJAMIN MOORE lub      równoważną o nie gorszych parametrach technicznych.

Powłoka malarska musi zapobiegać adsorbowaniu brudu, kurzu w strukturę warstwy malarskiej, wykazywać

wysoką odporność na działanie mikroorganizmów (pleśni i grzybów).

## 1.3.  Zakres robót przygotowawczych

- Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.

## 1.4. Zakres robót zasadniczych

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.

# KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH

## 2.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

## 2.2.   Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

## 2.3.   Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:

- Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.

- Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona           i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.

- Sprawdzanie powłok:

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powłok z farb lateksowych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.

- Powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.

- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.

4.3.   Roboty tynkarskie wewnętrzne – CPV 45324000-4.

# 1.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH

## 1.1.  Zalecenia ogólne

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.

## 1.2.  Zakres robót przygotowawczych

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:

- W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych

- Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą

- Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie

- Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu

## 1.3.  Zakres robót zasadniczych

Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka.

- Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.

- Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.

W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.

W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki.

Gładź gipsowa dwuwarstwowa

Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować dwukrotnie szpachlówką gipsową. Grubość każdej warstwy gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%.

# 2.     KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH

## 2.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie podłoży

- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża

- Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych

- Sprawdzenie grubości tynku

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków

- Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:

| Kategoria tynku | Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego | Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Nie większe 4 mm na długości łaty | Nie większe niż 3mm na 1m | Nie większe niż 4 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 10 na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | Nie większe niż 4 mm na 1 m |
| III | Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. | Nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mmw pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości | Nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | Nie większe niż 3 mm na 1 m |
| IV | Nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2m. | Nie większe niż 1,5mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mmw pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości | Nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | Nie większe niż 2mm na 1m |

## 2.2.   Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

## 2.3.    Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:

- powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku

W m mierzy się

- długość listew narożnikowych ochronnych docieplenia

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo:

- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów

- Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.

4.4.  Roboty posadzkowe i okładzina ścienna (pasy robocze) – CPV 4532100-5.

## 1.  Zalecenia ogólne

Układanie wykładzin

- Temp. pomieszczeń > 18 °C

- Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być rozluźniona)

- Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h

- W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej

## 2.    Zakres robót przygotowawczych

- Przygotowanie podłoża:

- Dla  posadzek z wykładzin PCV typu „Tarket”:

  - Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.

  - Zagruntować podłoże preparatem Ceresie CT 17.

  - Wykonać wylewkę samopoziomującą z masy Ceresie CN 72.

  - W pomieszczeniach (, 10 i 11 na II piętrze po skutych płytkach należy wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej.

  - Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa.

  - Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.

  - Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

- Wykładziny

- Na przygotowanym podkładzie rozprowadzamy klej. Wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie właściwą konsystencję.

- Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h.

- Wykonać cokoły h=10cm.

- Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

- Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać po wyschnięciu kleju.

- W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do spawania zgrzewarki termicznej z końcówką do zgrzewania sznurowego.

- Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą.

- Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą specjalnego noża.

# 2.     KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSADZKOWYCH

## 2.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Należy przeprowadzić następujące badania:

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną

- Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość.

- Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót

Posadzka z wykładzin

- Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki.

- Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować plamy i uszkodzenia mechaniczne

- Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy wykładziny

- Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje spadków

- Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej niż 2 mm

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3 mm.

- Arkusze wykładziny powinny być ułożone szczelnie.

- Szerokość spoin nie powinna wynosić więcej niż 0,5 mm.

- Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szerokości pomieszczenia

- Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 mm na całej długości pomieszczenia.

- Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi

- Listwy muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale z nim związane.

- Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń.

4.5.    Sufity podwieszane – CPV 45421146-9.

# 1.     WSTĘP

## Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru  sufitów podwieszanych,

a w szczególności:

- sufitów podwieszanych systemowych, modułowych przeznaczonych do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych np. GYPREX, Adepta System Rigips lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych.

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45400000-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
|  | 45420000-7 |  | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
|  |  | 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
|  |  | 45421141-4 | Instalowanie ścianek działowych |
|  |  | 45421146-9 | Instalowanie sufitów podwieszanych |

# 2.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

- Profile ścienne C50 -100mm

- Profile sufitowe U50-100mm

- Profile przyościeżnicowe

- Taśma uszczelniająca, wkręty

- Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) do mocowania wieszaków sufitowych do stropów

- Panele wykonane z płyty gipsowo-kartonowej, laminowanej od strony widocznej folią PCV

- Element kształtowy świetlny z aluminium systemowy do sufitów podwieszanych pokonujący wys.25cm

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

# 3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

# 4.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH

## Zalecenia ogólne

- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.

- Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.

- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.

- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów.

- Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego.

- Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy.

- Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2.

- Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych.

- Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.

- Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia.

- Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić.

- Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej

- Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

- Montaż sufitu podwieszonego może się odbyć po wysuszeniu pomieszczenia i zakończeniu wszelkich prac tynkarskich i posadzkowych

- Podczas montażu temp.pom.min.15°C, wilgotność powietrza 70%

## Zakres robót przygotowawczych

- Sufity podwieszone

- sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia

- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych

## Zakres robót zasadniczych

- Sufity podwieszone

- Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania.

- Zamocowanie profili przyściennych.

- Zawieszenie rusztu sufitu.

- Wypełnienie sufitu płytami.

# KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

## Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

## Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

- sufity podwieszane należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

- Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:

- Powierzchnie sufitów podwieszanych

# ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".

- Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

- Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych

- W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

- stan i wygląd sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów

- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.

# ROZLICZENIE ROBOT:

# Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- SIWZ

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Instrukcja montażu wybranego producenta płyt g-k

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

4.6.    Stolarka drzwiowa drewniana i z PCV wewnętrzna oraz ślusarka aluminiowa –    CPV 45421134-2.

1.   Rodzaje stolarki:

- Ścianka wewnętrzna z drzwiami z profili PCV

- Ścianka wewnętrzna z drzwiami z profili aluminiowych

- Szklane ściany w stolarce PCV i aluminiowej

- Podokienniki wewnętrzne

- Stolarka drzwiowa drewniana

## 1.2. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

## 1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45400000-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
|  | 45420000-7 |  | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
|  |  | 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
|  |  | 45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów |

# 2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

- Ścianka z profili PCV z drzwiami jednoskrzydłowymi szklona szybą próżniową (zespoloną) podwójną (k = 1,1) – wg zestawienia stolarki

- Ścianka z profili aluminiowych z drzwiami dwuskrzydłowymi szklona szybą próżniową (zespoloną) podwójną (k=1,1) – wg zestawienia stolarki.

    - Drzwi wewnętrzne pełne o konstrukcji – w ramie drewnianej – wypełnione płytami wiórowymi, z obustronnymi okładzinami z płaskich płyt HDF gr. 3,2mm w kolorze „buk”, wykończonymi na stronie licowej laminatem HPL gr. 0,7mm, kolor „buk”,   szerokości 90 cm w wydaniu jednoskrzydłowym.

    - Ościeżnice metalowe – kątowe o szerokości profilu 100mm z blach stalowych, dwustronnie ocynkowanych, gr. 1,2mm.

- Akcesoria do skrzydeł drzwiowych: trzy zawiasy, zamki z wkładką patentową, klamki z szyldem

- Kotwy i elementy montażu ościeżnic

- Przekładki termiczne: poliamid zbrojony włóknem szklanym

- Uszczelki: EPDM, silikon

- Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu z mączki marmurowej grub. 2 cm i szer. 25 cm

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

# 3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

# 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę.

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

# 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI

## Zalecenia ogólne

- Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.

- Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm.

- Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.

- Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.

## Zakres robót przygotowawczych

- Przed zamówieniem stolarki bezwzglednie obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego wymiary (budynek istniejący  i wymiary oraz typy okien zostały uśrednione i zgeneralizowane).

- Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.

- W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.

- Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:

    - na szerokości otworu 2÷6 cm

    - na wysokości otworu 5÷9 cm

## Zakres robót zasadniczych

- W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach.

- Po ustawieniu ścianek lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.

- Zamocowana ścianka lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.

- Podczas montażu ścianek w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:

- Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.

- Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania.

- Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.

# 5.7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH

## 1.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- Sprawdzenie trwałości połączeń

- Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć

- Sprawdzenie wodoszczelności przegród

## 1.2.  Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

## 1.3.  Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

# 5.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:

- powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki

W szt. mierzy się:

- ościeżnice

- parapety

# 5.9. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe

- Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży

- Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą

- Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.

- Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.

- Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:

- 1 mm przy długości przekątnej do 1m

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

- Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm.

- Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów.

- Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać.

- Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć

- W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika

# 5.10. ROZLICZENIE ROBÓT

# Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0

# DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- SIWZ

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:

- PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180		Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- BN-79/7150-01		Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-B-05000:1996	Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

4.7.    Wykonanie, dostawy i montażu mebli stanowiących wyposażenie laboratorium – CPV   .

Proponowane wyposażenie poszczególnych laboratoriów, systemowe,  według poniższego opisu  np. system kottermann, lub inne o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

LABORATORIUM 1

Pozycja 1

1	Stół przyścienny 1400x600 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, w podstawie stelaż stalowy; stół składa się z:

1	1,400 m blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, gł.: 600mm, mb.,

1	stelaż stalowy typu A, element podstawowy, szer.:1200 mm, wys.:870 mm,

Pozycja 2

1	Stół przyścienny 900x600 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, w podstawie stelaż stalowy; stół składa się z:

1	0,900 m blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, gł.: 600mm, mb.,

1	stelaż stalowy typu A, element podstawowy, szer.:900 mm, wys.:870 mm,

Rys.: Stół ze zlewami pozycja 3, stół z nadstawką instalacyjną pozycja 4 i stół przyścienny pozycja 5

Pozycja 3

1	Stół przyścienny 1500x750 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, komory zlewu z żywicy epoksydowej, w podstawie szafki na cokole; stół składa się z:

1	1,500 m blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, gł.: 750mm, mb.,

1	oczomyjka z blatu stołu, z dwiema dyszami,

1	ociekacz laboratoryjny, 72 wymienne pręty,

kolor: jasnoniebieski, wielkość: 630x450 mm,

1	armatura z blatu, do wody ciepłej/zimnej, z mieszaczem,

długość wylewki 250 mm,

1	armatura z blatu do wody ciepłej/zimnej, z mieszaczem,

otwierana pojedynczą dźwignią,

dł.:wylewki 200 mm,

1	zlew z żywicy epoksydowej, wymiary wew.: 457x356 mm,

gł.:267 mm,

1	zlew z żywicy epoksydowej, wymiary wew.: 457x356 mm,

gł.:267 mm,

1	szafka instalacyjna na cokole, szer.: 900mm, wys.:870 mm,

dwudrzwiowa,

1	szafka na cokole, instalacyjna, szer.:600 mm, wys.:870 mm,

pojedyncze drzwi (p),

Pozycja 4

1	Stół przyścienny 15006750 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, w podstawie szafki na cokole; media:

- 3 x armatura do ppróżni;

- 3 x armatura do azotu;

3 x panel z czterema gniazdkami 230V; stół składa się z:

3	Nadstawka instalacyjna, pojedyncza nadstawka składa się z:

2	kolumna nastawiana wys.:720 mm, bez wyposażenia

2	kaseta pusta, 150x300 mm,

1	kaseta 150x300 mm, 4 gniazdka elektryczne - 230V/16A,

1	kaseta 150x300 mm, dwa otwory poziome

pod armaturę,

1	zawór do próżni, długość wylewki 45 mm,

1	armatura do azotu, wylewka dł.: 35mm,

1	element montażowy, szafki mocowane do przystawki,

1	półka 1200x150 mm, szklana wkładka, do montażu

między kolumnami,

1	3,600 m blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, gł.: 750mm, mb.,

2	szafka na cokole, szer.:600mm, wys.: 870mm

3 szuflady: gł.:150 mm(jedna) i 300 mm (dwie),

2	szafka na cokole, dwudrzwiowa, szer.:1200mm, wys.: 870mm

1 półka wkładana,

Rys.: Stół przyścienny pozycja 5, dygestoria poz.6-8, stanowisko ze zlewem poz.9

Pozycja 5

1	Stół przyścienny 5480x600 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, w podstawie szafki mna cokole; stół składa się z:

1	5,480 m blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, gł.: 600mm, mb.,

2	podstawa do stołu wys.=870 mm, średnica 50 mm, regulacja

wysokości,

1	szafka na cokole szer.:600 mm, wys.: 870mm, 1 drzwi (l),

1 półka wkładana,

1	szafka na cokole, dwudrzwiowa, szer.:1200mm, wys.: 870mm

1 półka wkładana, 2 szuflady gł.:150 mm,

1	szafka na cokole szer.:600mm, wys.: 870mm, 1 drzwi (p),

1 półka wkładana,

Pozycja 6, 8

1	Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych szer.: 1500 mm; wys.: 2550 mm, wys. blatu: 900 mm, media:

- 1 x zimna woda (zawór na lewej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej części komory roboczej);

- 1 x próżnia (zawór na lewej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej części komory roboczej);

- 1 x azot(zawór na lewej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej części komory roboczej);

- 1 x panel z trzema gniazdkami elektrycznymi (na prawej kolumnie);

- lampa oświetlajaca komorę robocza; dygestorium składa się z:

1	tabliczka znamionowa,

1	stelaż nośny szer.:1500 mm,

1	zestaw AutoProtect, automatyczne otwieranie okna,

1	sekcja górna z króćcem 250,

1	zespół elektryczny do dygestorium z układem kontrolującym

przepływ powietrza i z przetwornikiem

ciśnienia,

1	okno w pojedynczej ramie trzy szyby, przesuwane w poziomie,

szkło bezrozprsyskowe,

1	blat z lanej ceramiki do dygestorium szer.:1500 mm,

zlewik chem. (l),

1	front do dygestorium 1500x2550 mm,

4	kaseta na media,

1	zawór i wylewka do próżni,

1	armatura do azotu, typ przemysłowy, kolor szary,

1	zawór/armatura do wody zimnej, długość wylewki 150 mm,

1	kaseta  350x100 mm, 3 gniazdka elektryczne 230V/16A,

2	blacha osłonowa boczna, (wys,:1680 mm), wys. korpusu 2550 mm,

2	blacha osłonowa do przestrzeni instalacyjnej l/p,

2	blacha osłonowa 150x720 mm,

Pod blatem:

1	szafka na cokole, dwudrzwiowa,

szer.: 1200mm, wys.: 720mm,

1	blacha osłonowa szer.:1200 mm,

Pozycja 7

1	Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych szer.: 1500 mm; wys.: 2550 mm, wys. blatu: 900 mm, media:

- 1 x zimna woda (zawór na lewej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej części komory roboczej);

- 1 x próżnia (zawór na lewej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej części komory roboczej);

- 1 x azot(zawór na lewej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej części komory roboczej);

- 1 x panel z trzema gniazdkami elektrycznymi (na prawej kolumnie);

- lampa oświetlajaca komorę robocza; dygestorium składa się z:

1	tabliczka znamionowa,

1	stelaż nośny szer.:1500 mm,

1	zestaw AutoProtect, automatyczne otwieranie okna,

1	sekcja górna z króćcem 250,

1	zespół elektryczny do dygestorium z układem kontrolującym

przepływ powietrza i z przetwornikiem ciśnienia,

1	okno w pojedynczej ramie trzy szyby, przesuwane w poziomie,

szkło bezrozprsyskowe,

1	blat z lanej ceramiki do dygestorium szer.:1500 mm,

zlewik chem. (l),

1	front do dygestorium 1500x2550 mm,

4	kaseta na media,

1	zawór i wylewka do próżni,

1	armatura do azotu, typ przemysłowy, kolor szary,

1	zawór/armatura do wody zimnej, długość wylewki 150 mm,

1	kaseta  350x100 mm, 3 gniazdka elektryczne 230V/16A,

2	blacha osłonowa boczna, (wys,:1680 mm), wys. korpusu 2550 mm,

2	blacha osłonowa do przestrzeni instalacyjnej l/p,

2	blacha osłonowa 150x720 mm,

Pod blatem:

1	szafka na kwasy i zasady z polipropylenu, 1200 x520 mm,

wys.:720 mm, wentylator wbudowany,

Pozycja 9

1	Stół przyścienny 600x750 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, komora zlewu z żywicy epoksydowej, w podstawie szafka na cokole; stół składa się z:

1	0,600 m blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, gł.: 750mm, mb.,

1	armatura z blatu, do wody ciepłej/zimnej, z mieszaczem,

długość wylewki 250 mm,

1	zlew z żywicy epoksydowej, wymiary wew.: 457x356 mm,

gł.:267 mm,

1	szafka na cokole, instalacyjna, szer.:600 mm, wys.:870 mm,

pojedyncze drzwi (p),

Rys. Stół wyspowy pozycja 10.

Pozycja 10

1	Stól wyspowy 2100x1500 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, zlewiki chemiczne z żywicy epoksydowej; media:

- 2 x armatura do zimnej wody;

- 2  x armatura do próżni;

- 2 x armatura do azotu;

- 4 x panel z dwoma gniazdkami 230V; stół składa się z:

2	Nadstawka instalacyjna, pojedyncza nadstawka składa się z:

2	kolumna nastawiana wys.:720 mm, bez wyposażenia

2	kaseta pusta, 150x300 mm,

1	kaseta 150x300 mm, otwór pod armaturę,

1	armatura do wody zimnej, dł.wylewki 150 mm,

1	półka 1200x300 mm, szkło z oszlifowanymi końcami,

1	półka 1200x150 mm, szklana wkładka, do montażu

między kolumnami,

1	kaseta 150x300 mm, 2 gniazdka elektr.230V/16A

2	Nadstawka instalacyjna, pojedyncza nadstawka składa się z:

2	kolumna nastawiana wys.:720 mm, bez wyposażenia

2	kaseta pusta, 150x300 mm,

1	kaseta 150x300 mm, dwa otwory poziome

pod armaturę,

1	zawór do próżni, długość wylewki 45 mm,

1	armatura do azotu, wylewka dł.: 35mm,

1	kaseta 150x300 mm, 2 gniazdka elektr.230V/16A

1	półka 900x300 mm, szkło z oszlifowanymi

krawędziami,

1	półka 900x150 mm, szkło z oszlifowanymi

krawędziami,

2	2,100 m blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, gł.: 750mm, mb.,

2	zlewik chemiczny z żywicy epoksydowej,

2	szafka na cokole, dwudrzwiowa, szer.:1200mm, wys.: 870mm

1 półka wkładana, 2 szuflady gł.:150 mm,

2	szafka na cokole, dwudrzwiowa, szer.: 900mm, wys.: 870mm,

2 szuflady gł.:150mm,

2	blacha osłonowa, szer.:420mm, wys. stołu 900 mm,

Nad stołem:

2	odciąg punktowy montowany do sufitu, króciec 75 DN,

LABORATORIUM 2

Pozycja 1

1	Stół przyścienny 600x750 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, komora zlewu z żywicy epoksydowej, w podstawie szafka na cokole; stół składa się z:

1	0,600 m blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, gł.: 750mm, mb.,

1	armatura z blatu, do wody ciepłej/zimnej, z mieszaczem,

długość wylewki 250 mm,

1	zlew z żywicy epoksydowej, wymiary wew.: 457x356 mm,

gł.:267 mm,

1	szafka na cokole, instalacyjna, szer.: 600mm, wys. 870mm

1 drzwi (l),

Pozycja 2

1	Stół przyścienny 1690x750 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, w podstawie szafka na cokole; stół składa się z:

1	1,690 m blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, gł.: 750mm, mb.,

1	szafka na cokole, dwudrzwiowa, szer.:900mm, wys.: 870mm

1 półka wkładana,

1	szafka na cokole, szer.:600mm, wys.: 870mm

3 szuflady: gł.:150 mm(jedna) i 300 mm (dwie),

2	blacha osłonowa 400x870 mm, wys. 900 mm, cokół,

Pozycja 3

1	Szafa laboratoryjna 450 x540 mm, wys.: 1920 mm, trzy półki, zamek, drzwi poj. (p),

LABORATORIUM 3

Pozycja 1

6	stół wagowy 900x600 mm, wys.:750 mm, amortyzacja drgań,

pole antywibracyjne 450x500mm, 1 szuflada,

LABORATORIUM 4

Rys.: Stół przyścienny ze zlewem pozycja 1 i stół pozycja 2

Pozycja 1

1	Stół przyścienny 600x750 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, komora zlewu z żywicy epoksydowej, w podstawie szafka na cokole; stół składa się z:

1	0,600 m blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, gł.: 750mm, mb.,

1	armatura z blatu, do wody ciepłej/zimnej, z mieszaczem,

długość wylewki 250 mm,

1	zlew z żywicy epoksydowej, wymiary wew.: 457x356 mm,

gł.:267 mm,

1	szafka na cokole, instalacyjna, szer.: 600mm, wys. 870mm

1 drzwi (l),

Pozycja 2

1	Stół przyścienny 2100x750 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, w podstawie szafki na cokole; stół składa się z:

1	2,100 m blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, gł.:750mm, szer.:mb,

1	szafka na cokole, dwudrzwiowa, szer.: 900mm, wys.: 870mm,

2 szuflady gł.:150mm,

1	szafka na cokole, dwudrzwiowa, szer.:1200mm, wys.: 870mm

1 półka wkładana, 2 szuflady gł.:150 mm,

Pozycja 3

1	Stół przyścienny 2700x750 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, w podstawie stelażę z półką; stół składa się z:

1	2,700 m blat z żywicy epoksydowej, gł.:750mm, kolor szary, szer.:mb,

3	stelaż stalowy wys.: 870 mmm,

Rys. Stół przyścienny z nadstawką pozycja 4 i dygestorium pozycja 5

Pozycja 4

1	Stół przyścienny 2700 x 750 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, w podstawie szafki na cokole; media:

- 1 x zimna woda;

- 2 x armatura do ppróżni;

- 2 x armatura do azotu;

- 2 x panel z czterema gniazdkami 230V; stół składa się z:

1	Nadstawka instalacyjna, składająca się z:

2	kolumna nastawiana wys.:720 mm, bez wyposażenia

2	kaseta pusta, 150x300 mm,

1	kaseta 150x300 mm, 4 gniazdka elektryczne - 230V/16A,

1	kaseta 150x300 mm, dwa otwory poziome

pod armaturę,

1	zawór do próżni, długość wylewki 45 mm,

1	armatura do azotu, wylewka dł.: 35mm,

1	element montażowy, szafki mocowane do przystawki,

1	półka 1200x150 mm, szklana wkładka, do montażu

między kolumnami,

1	Nadstawka instalacyjna, składająca się z:

2	kolumna nastawiana wys.:720 mm, bez wyposażenia

2	kaseta pusta, 150x300 mm,

1	kaseta 150x300 mm, dwa otwory poziome

pod armaturę,

1	zawór do próżni, długość wylewki 45 mm,

1	armatura do azotu, wylewka dł.: 35mm,

1	kaseta 150x300 mm, otwór pod armaturę,

1	armatura do wody zimnej, dł.wylewki 150 mm,

1	półka 1500x300 mm, wkładka ze szkła

z oszlifowanymi krawędziami,

1	półka 1500x150 mm, wkładka ze szkła

z oszlifowanymi krawędziami,

1	2,700 m blat z żywicy epoksydowej, gł.:750mm, kolor szary, szer.:mb,

3	szafka na cokole, dwudrzwiowa, szer.: 900mm, wys.: 870mm,

2 szuflady gł.:150mm,

1	blacha osłonowa 210 x 870 mm, wys. 900 mm, cokół,

Pozycja 5

1	Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych szer.: 2100 mm; wys.: 2550 mm, wys. blatu: 900 mm, media:

- 1 x zimna woda (zawór na lewej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej części komory roboczej);

- 1 x próżnia (zawór na lewej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej części komory roboczej);

- 1 x azot(zawór na lewej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej części komory roboczej);

- 1 x panel z dwoma gniazdkami elektrycznymi (na prawej kolumnie);

- 1 x listwa podblatowa z czterema gniazdkami 230V;

- lampa oświetlajaca komorę robocza; dygestorium składa się z:

1	tabliczka znamionowa,

1	stelaż nośny typu A do dygestorium szer.:2100 mm,

1	zestaw AutoProtect, automatyczne

otwieranie okna,

1	sekcja górna z króćcem 250,

1	zespół elektryczny do dygestorium z układem kontrolującym

przepływ powietrza i z przetwornikiem

ciśnienia,

1	okno w pojedynczej ramie cztery szyby, przesuwane w

poziomie, szkło bezrozprsyskowe,

1	blat z lanej ceramiki do dygestorium szer.: 2100 mm,

zlewik chemiczny  (l),

1	listwa p[opdblatowa szer. 2100mm 4 gniazda elektr.-F-230V/16A

z szufladą,

1	front do dygestorium 2100x2550 mm,

4	kaseta na media,

1	zawór i wylewka do próżni,

1	armatura do azotu, typ przemysłowy, kolor szary,

1	zawór/armatura do wody zimnej, długość wylewki 150 mm,

1	kaseta 350x100 mm, 2 gniazdka elektryczne-(F)-230V/16A,

1	kaseta na media,

2	blacha osłonowa boczna, (wys,:1680 mm), wys. korpusu 2550 mm,

2	blacha osłonowa do przestrzeni instalacyjnej l/p,

2	blacha osłonowa 150x720 mm,

Pod blatem:

1	szafka na cokole szer.: 600mm, wys.:720 mm,

1 drzwi (l),

1	blacha osłonowa szer: 600mm,

1	szafka na kwasy i zasady z polipropylenu, 1200 x520 mm,

wys.:720 mm, wentylator wbudowany,

Pozycja 6

1	stołek laboratoryjny, siedzisko z pianki poliuretanowej,

LABORATORIUM 5

Pozycja 1

2	Dygestorium wzmocnione szer.: 1200 mm; wys.: 2550(front)/2250 mm, wys. blatu: 900 mm, komora robocza wyłożona płytami z lanej ceramiki, media:

- 1 x zimna woda (zawór na lewej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej części komory roboczej);

- 1 x próżnia (zawór na lewej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej części komory roboczej);

- 1 x zaot (zawór na lewej kolumnie instalacyjnej, wylewka w lewej części komory roboczej);

- 2 x panel z dwoma gniazdkami elektrycznymi (na prawej kolumnie);

- lampa oświetlajaca komorę robocza; pojedyncze dygestorium składa się z:

1	tabliczka znamionowa,

1	stelaż nośny do dygestorium

szer: 1200 mm,

1	zestaw AutoProtect, automatyczne

otwieranie okna,

1	sekcja górna z króćcem 250,

1	zespół elektryczny do dygestorium z układem kontrolującym

przepływ powietrza i z przetwornikiem ciśnienia,

1	okno w ramie pojedynczej do dygestorium szer.:1200 mm,

1	blat z ceramiki do dygestorium szer.:1200 mm,

zlewik ceramiczny (l),

1	komplet płyt z lanej ceramiki do dygestorium 1200x2250mm,

wyłożenie powierzchni roboczej,

1	front do dygestorium szer.:1200, wys.:2550 mm,

3	kaseta na media,

1	zawór i wylewka do próżni,

1	armatura do azotu, typ przemysłowy, kolor szary,

1	zawór/armatura do wody zimnej, długość wylewki 150 mm,

2	kaseta 350x100 mm, 2 gniazdka elektryczne-(F)-230V/16A,

1	kaseta na media,

2	blacha osłonowa boczna, (wys.:1380mm), wys. korpusu 2250 mm,

2	blacha osłonowa do przestrzeni instalacyjnej l/p,

2	blacha osłonowa 150x720 mm,

Pod blatem:

1	szafka na kwasy i zasady z polipropylenu,

900 x 520 mm, wys.:720 mm, z wentylatorem,

Pozycja 2

1	Stół przyścienny 1500x750 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, w podstawie stelaż stalowy; stół składa się z:

1	1,500 m blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, gł.: 750mm, mb.,

1	stelaż stalowy typu A, szer.:1500 mm, wys.:870 mm,

Pozycja 3

1	Stół przyścienny 3300x750 mm, wys.: 900 mm, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, w podstawie stelaż stalowy; stół składa się z:

1	3,300 m blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, gł.: 750mm, mb.,

2	stelaż stalowy typu A, szer.:1500 mm, wys.:870 mm,

Nad stołem:

2	okap stanowiskowy, 1175x600 mm, wys.:500 mm,

oświetlenie powierzchni roboczej,

LABORATORIUM 6

Rys.: Stanowisko ze zlewem pozycja 1, stół do dużych obciążeń pozycja 2 i stół

przyścienny pozycja 3.

Pozycja 1

1	Stół przyścienny 600x750 mm, wys.: 900 mm, blat z blat z żywicy fenolowej, komora zlewu z żywicy epoksydowej, w podstawie szafka na cokole; stół składa się z:

1	0,600 m blat z blat z żywicy fenolowej, gł.: 750mm, kolor niebieskoszary, mb.,

1	armatura z blatu, do wody ciepłej/zimnej, z mieszaczem,

długość wylewki 250 mm,

1	zlew epoksydowej wymiar wew. 400x400 mm, gł.:305mm, kolor niebieski,

1	szafka na cokole, instalacyjna, szer.: 600mm, wys. 870mm

1 drzwi (l),

Pozycja 2

2	stół na kółkach, do dużych obciążeń, 1200 x 750 mm

wys.:900 mm,  blat z melaminy, półka w podstawie,

Pozycja 3

1	Stół przyścienny 2100x750 mm, wys.: 900 mm, blat z żywicy fenolowej, w podstawie szafki na cokole; stół składa się z:

1	2,100 m blat z Trespy, gł.:750 mm, kolor niebieskoszary, szer.:mb;

grubość płyty 30 mm,

1	szafka na cokole szer.: 900mm, wys.: 870mm, dwudrzwiowa,

zamek, 1 półka wkładana,

1	szafka na cokole, szer.:600mm, wys.: 870mm

3 szuflady: gł.:150 mm(jedna) i 300 mm (dwie),

1	podstawa do stołu wys.=870 mm, średnica 50 mm, regulacja

wysokości,

Pozycja 4

1	Stół przyścienny 1800x600 mm, wys.: 750 mm, blat z żywicy fenolowej, w podstawie stelaż stalowy, szafka podfwieszana; stół składa się z:

1	1,800 m blat z Trespy, gł.: 600 mm, mb., kolor szaroniebieski,

grubość płyty 30 mm,

1	stelaż stalowy typu C, element podstawowy, szer.:1800 mm, wys.:720 mm,

1	szafka podwieszana, szer.: 600mm, wys.: 480mm,

szuflady gł.: 150 i 300 mm;

Pozycja 5

1	Stół przyścienny w kształcie litery „L” 1000x750 mm/3300x750 mm, wys.: 900 mm, blat z żywicy fenolowej, w podstawie szafki na cokole; stół składa się z:

1	3,300 m blat z Trespy, gł.:750 mm, kolor niebieskoszary, szer.:mb;

1	1,020 m blat z Trespy, gł.:750 mm, kolor niebieskoszary, szer.:mb;

1	szafka na cokole, dwudrzwiowa, szer.:900mm, wys.: 870mm

1 półka wkładana,

1	szafka narożna szer.: 900 mm, wys.:870 mm, wbudowana

od lewej strony, drzwi poj. (l),

półka,

1	szafka na cokole, dwudrzwiowa, szer.:1200mm, wys.: 870mm

1 półka wkładana, 2 szuflady gł.:150 mm,

1	blacha osłonowa 400x870 mm, wys. 900 mm, cokół,

Pozycja 6

1	Stół przyścienny 1100x750 mm, wys.: 900 mm, blat z żywicy fenolowej, w podstawie szafki na cokole; stół składa się z:

1	1,100 m blat z Trespy, gł.:750 mm, kolor niebieskoszary, szer.:mb;

1	szafka narożna szer.: 900 mm, wys.:870 mm, wbudowana

od lewej strony, drzwi poj. (l), półka,

1	szafka na cokole, szer.:600mm, wys.: 870mm

3 szuflady: gł.:150 mm(jedna) i 300 mm (dwie),

LABORATORIUM 7

Rys.: Nad stołami 1-4 w pomieszczeniu widać odciągi punktowe (pozycja 5), montowane do sufitu.

Pozycja 1

1	Stół przyścienny 3190x750 mm, wys.: 900 mm, blat z żywicy fenolowej, w podstawie szafki na cokole; stół składa się z:

1	3,190 m blat z Trespy, gł.:750 mm, kolor niebieskoszary, szer.:mb;

2	szafka na cokole, dwudrzwiowa, szer.:900mm, wys.: 870mm

1 półka wkładana,

1	szafka na cokole, szer.:600mm, wys.: 870mm

3 szuflady: gł.:150 mm(jedna) i 300 mm (dwie),

1	blacha osłonowa 400x870 mm, wys. 900 mm, cokół,

1	blacha osłonowa 600x870 mm,

Pozycja 2

1	Stół przyścienny 2800x750 mm, wys.: 750 mm, blat z żywicy fenolowej, w podstawie szafki na cokole; stół składa się z:

1	2,800 m blat z Trespy, gł.:750 mm, kolor niebieskoszary, szer.:mb;

1	stelaż do biurek, rury stalowe, wys.: 720mm,

średnica 50 mm,

1	szafka na cokole szer.: 600mm, wys.:720 mm,

1 drzwi (l),

1	szafka na cokole szer.:600 mm, wys.: 720mm, 1 drzwi (p),

1 szuflada gł.:150mm

1	blacha osłonowa, kątowa, wys. 720 mm,

Pozycja 3

1	Stół przyścienny 2700x750 mm, wys.: 900 mm, blat z żywicy fenolowej, w podstawie szafki na cokole; stół składa się z:

1	2,700 m blat z Trespy, gł.:750 mm, kolor niebieskoszary, szer.:mb;

1	szafka narożna szer.: 900 mm,

wys.:870 mm, wbudowana od lewej strony, drzwi poj. (l),

półka,

1	szafka na cokole, szer.:600mm, wys.: 870mm

3 szuflady: gł.:150 mm(jedna) i 300 mm (dwie),

1	szafka na cokole, dwudrzwiowa, szer.:900mm, wys.: 870mm

1 półka wkładana,

Pozycja 4

1	Stół przyścienny 600x750 mm, wys.: 900 mm, blat konglomeratu kwarcowo-granitowego, komora zlewu z żywicy epoksydowej, w podstawie szafka na cokole; stół składa się z:

1	0,600 m blat z blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, gł.: 750mm, mb.,

1	armatura z blatu, do wody ciepłej/zimnej, z mieszaczem,

długość wylewki 250 mm,

1	oczomyjka z blatu stołu, z dwiema dyszami,

1	zlew z żywicy epoksydowej, wymiary wew.: 457x356 mm,

gł.:267 mm,

1	szafka na cokole, instalacyjna, szer.: 600mm, wys. 870mm

1 drzwi (p),

Pozycja 5

3	odciąg punktowy montowany do sufitu, króciec 75 DN,

4.8.    Wykonanie, dostawy i montażu mebli stanowiących wyposażenie pomieszczenia socjalnego i biurowego – CPV    .

Proponowane wyposażenie pomieszczenia socjalnego i biurowego, systemowe, według poniższego zestawienia  np. system ASPOL, lub inne o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych.

Pomieszczenie biurowe:

- biurko z dostawka boczną                  -   2 szt,

- kontenerem szufladowy                     -   2 szt,

- stolik boczny przy biurkach               -   1 szt,

- krzesło obrotowe                                -   2 szt,

- krzesło zwykłe                                    -   1 szt,

- regał częściowo zamknięty

z nadstawką wys. 3 m                         -   4 szt,

- szafa szer. 80 cm z nadstawką

wys.3 m                                               -   1 szt,

- szafka pod umywalkę                         -    1 szt.

Pomieszczenie socjalne:

- biurko kształtowe narożne                  -    4 szt,

- kontenerem szufladowy                      -    4 szt,

- krzesło obrotowe                                 -    4 szt,

- szafy ubraniowe podwójne wys. 2 m  -    3 szt,

- regał wys. 2 m                                     -    1 szt,

- regał częściowo zamknięty

z nadstawką wys. 3 m                          -    3 szt,

- regały wiszące                                      -    4 szt,

- szafka pod zlewozmywak                     -    1 szt.

- Część szczegółowa warunków wykonania  i odbioru robót instalacyjnych, elektrycznych i sanitarnych.

5.1.  Instalacje elektryczne wewnętrzne – CPV 45310000-3.

1. Zakres robót do wykonanie:

- tablicy WLZ i wyłącznika głównego budynku,

- rozdzielnice i ich zasilanie,

- instalację oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych,

- instalację siłową 400V,

- instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- instalację połączeń wyrównawczych.

Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

2.  Trasowanie.

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz

Zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

3.  Kucie bruzd.

Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku

– w przypadku układania przewodów p/t, oraz z dostosowaniem do średnicy rurek    instalacyjnych z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku

- w przypadku przewodów wciąganych przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm.

Przewody zaleca się układać jednowarstwowo.

Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję.

Zabrania się również kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

4.  Układanie rur osłonowych.

> rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach

> łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub   przez wyginanie rur w trakcie ich układania; najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:

średnica znamionowa rury w mm    18    21    22    28    37    47

promień łuku w mm                        190  190   250  250  350   450

- przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury

- łączenie rur należy wykonać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych; najmniejsza długość połączenia jednokielichowego powinna wynosić:

średnica znamionowa rury w mm       18     21     22     28     37     47

promień łuku w mm                            35     35     40     45     50     60

- zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi przewodami.

5.    Osadzanie puszek.

Puszki p/t osadzać w ścianach w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź była zrównana z tynkiem.

Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów.

6.      Mocowanie korytek kablowych.

Korytka kablowe należy mocować do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez przykręcenie. W miejscach zmiany kierunku korytka należy wykonać łuk na korytku.

7.     Instalowanie gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.

Wszystkie gniazda należy stosować z bolcami ochronnymi. Obwody gniazd wtyczkowych należy zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi. Gniazda wtyczkowe p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach.

8.     Układanie i mocowanie przewodów.

>  w korytkach kablowych przewody należy układać bez ich mocowania;

>  przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe;

>  zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne;

>  podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie;

>  przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu;

>  do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki;

>  zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, a w złączach itp. bez stosowania osłony w postaci rur.

9.    Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów.

>  łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych,

>  przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia;

>  do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

>  długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie;

>  zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych;

>   końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

10.   Montaż opraw oświetleniowych.

Zastosowano oprawy oświetleniowe, systemowe, typu PHILIPS TBS 515/414 ze źródłem światła 4xTL5, lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych i estetycznych, mocowane do konstrukcji sufitu podwieszanego.

11.  Kontrola, pomiary i badania.

Kontrola jakości wykonanych robót podlega zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych wykonawca ma obowiązek uzgodnić z inwestorem.

Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar skuteczności zerowania,

- pomiary impedancji pętli zwarciowych i skuteczności zerowania,

Pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiar dokonać należy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od:

- 0,25 dla instalacji 220V

- 0,50 dla instalacji 380 i 500V

Z prób montażowych należy sporządzić protokół.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:

- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków.

12.   Odbiór robót.

Zasady odbioru opisano w części ogólnej ST.

13.    Przepisy związane.

>  PN-IEC 60364-1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,      przedmiot i wymagania podstawowe.

>  PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.

>  PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

>  PN-IEC 60364-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

>  PN-IEC 60364/4/42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, Ochrona przed prądem przetężeniowym.

>  PN-IEC 60364/4/45. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

>  PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie.

>  PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem rpądem.

>  PN-IEC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

>  PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

>  PN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

>  PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

>  PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

>  PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

>  PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

>  PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

>  PN-84/E-02034. Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

>  PN-EN 60670-1: 2005(U). Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne.

>  PN-EN 60799: 2004. Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.

>  PN-EN 60898-1:2003 (U). Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

>  PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U). Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. (Zmiana A1).

>  PN-EN 60898-1:2003/AC:2005(U). Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych  i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. (Zmiana A1).

>  PN-EN 61008-1:2005. Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego. (RCCB). Część 1:Postanowienia ogólne.

>  PN-EN 61009-1:2005. Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1:Postanowienia ogólne.

>  PN-E-93207:1998. Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750V do przewodów o przekrojach do 50mm2. Wymagania i badania. –PN-E93207:1998/Az1:1999. Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750V do przewodów o przekrojach do 50mm2. Wymagania i badania. (Zmiana Az1)-PN90/E005029. Kod do oznaczenia barw.

>  BN 65/8984-11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Instalacje wewnętrzne –PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004). Normy dotyczące systemów  zapewnienia jakości.

5.2.  Instalacje centralnego ogrzewania, wewnętrzne – CPV 45331100-7.

1. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Zakres robót polega na wymianie istniejących grzejników c.o. w objętych opracowaniem projektowym pomieszczeniach.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inwestora.

2. Zastosowane materiały.

> oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,

>oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Do wykonania robót należy zastosować grzejniki z wkładką zaworową podłączane od     dołu.

3.  Badanie odbiorników ciepła.

Należy wykonać:

- sprawdzenie położenia odbiornika ciepła względem jego odległości od elementów budowlanych,

- sposób mocowania,

- wypoziomowanie,

- podłączenie z gałązkami,

- rozmiar grzejników,

- umieszczenie zaworów odcinających i ich dostępność.

4.  Przepisy związane.

>  PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

>  PN-EN 442-2:1999  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.

>  PN-EN 442-2:1999/A1:2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.

>  PN-EN 442-3:2001  Grzejniki. Ocena zgodności.

>  PN-82/B-02402        Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń.

>  PN-90/M-75011        Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne

zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiany przyłączeniowe.

>  PN-EN 215:2005      Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

5.3.  Instalacje wod.-kan. wewnętrzne – CPV 4533110000-9.

1. Ogólne warunki wykonania robót.

Wodę zimną i ciepłą do wszystkich przyborów sanitarnych i urządzeń technologicznych, znajdujących się w pomieszczeniach laboratoryjnych, doprowadzić z istniejącej instalacji zimnej i ciepłej wody.

Istniejącą instalację wodną należy wymienić na instalację z rur stalowych ocynkowanych ze szwem łączonych za pomocą gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanych. Symbol rur PN-74/H-74200-S-OC, typ średni.

Baterie czerpalne do umywalek i zlewozmywaków stojące.

Do baterii czerpalnych należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury.

Odprowadzenie ścieków do istniejących pionów kanalizacyjnych poprzez wykonanie nowych podejść z rur PCV, łączonych na „wcisk”.

Montaż połączeń kielichowych na „wcisk” polega na wsunięciu końca rury w kielich, z osadzona uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.

Wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

2. Zastosowane materiały.

> oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,

>oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

3.  Próby i badania instalacji wod.-kan.

>  instalację wody zimnej i ciepłej należy poddać badaniom na szczelność,

>  badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą, dokładnie odpowietrzając urządzenia. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne,

>  po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych,

>  instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach,

>  instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min, nie wykazuje spadku ciśnienia,

>  badanie instalacji wody ciepłej należy wykonać dwukrotnie: ram napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek i punktów stałych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe,

> badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów,

> poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia należy sprawdzać na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody.

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny.

> z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności.

4.   Przepisy związane.

>  PN-92/B-01706:1992/Az1:1999. Instalacje wodociągowe. Wymagania ogólne.

>  BN-74/63 66-03.  Rury polipropylenowe. Wymiary.

>  BN-74/63 66-04.  Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

>  PN-70/C-89015.   Rury polipropylenowe. Metody badań.

>  PN-89/H-02650.   Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.

>  PN-85/M-75178.00. Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania

i badania.

>  PN-89/M/75178.01. Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do

umywalki.

- PN-79/B-12634.   Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

- PN-77/B-12636.   Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

- PN-EN 681-2:2002. Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur kanalizacyjnych. Część 2: Elastomery.

5.4.  Instalacje gazów technicznych, wewnętrzne – CPV  .

1. Ogólne warunki wykonania robót.

Celem instalacji jest doprowadzenie gazów technicznych o obniżonym ciśnieniu do poszczególnych pomieszczeń laboratorium.

Instalację gazów technicznych należy wykonać w oparciu o opracowana dokumentacje projektową.

W zakresie przygotowania materiału do wykonania, przygotowania kształtek, wykonania połączeń i montażu, przeprowadzenia prób i nadzoru wykonania instalacji – instalację należy wykonać zgodnie i w oparciu o wytyczne i normy producentów urządzeń.

Wykonane spoiny poddać kontroli metodami nieniszczącymi.

Przed rozpoczęciem prób wytrzymałości i szczelności rurociągi należy wewnątrz oczyścić.

2.   Zastosowane materiały.

Instalację wykonać z rur stalowych KO, precyzyjnych, ciągnionych na zimno, bezszwowe, wysokociśnieniowe.

Łączenie rurociągów poprzez spawanie orbitalne lub poprzez armaturę precyzyjną np. złączki GYROLOK lub równoważne na pierścienie zaciskowe.

Większe średnice rurociągów łączyć należy poprzez spawanie w gazie obojętnym.

Instalacja przeznaczona jest gazów o najwyższej czystości w technice półprzewodników.

Parametry techniczne jakim powinny odpowiadać zastosowane materiały to:

- DIN 1.4435/1.4404 AISI 316 L

- DIN 1.4401 AISI 316

- DIN 1.4571 AISI 316Ti

Parametry  techniczne  jakim powinno odpowiadać wykonanie robot:

- powierzchnia zewnętrzna  wg DIN 17458(07/85)ASTM A 269

- powierzchnia zewnętrzna – chropowatość Ra<1,0my dla rur oczyszczonych i odtłuszczonych  chemicznie wg ASTM A 632

- powierzchnia zewnętrzna – chropowatość Ra<0,4my i Ra<0,2my dla rur polerowanych elektrochemicznie.

3.  Przepisy związane.

>  PN-EN 1011-1:2001.  Spawanie – Wytyczne dotyczące spawania metali – Część I: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego.

>  PN-EN 12062:2000.    Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawanych – Zasady ogólne dotyczące metali.

>  PN-EN 1290:2000.    Badania nieniszczące – Terminologia – Terminy stosowane w radiograficznych badaniach przemysłowych.

>  PN-EN 1714:2000.    Badania nieniszczące złączy spawanych – Badanie ultradźwiękowe złączy spawanych.

>  PN-EN 571-1:1999.   Badania nieniszczące – Badania penetracyjne – Zasady ogólne.

>  PN-EN 583-1:2001.   Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe-Część I: Zasady ogólnr.

>  PN-EN ISO 6520-1:2002.  Spawanie i procesy pokrewne-Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach – Część I: Spawania.

5.5.  Instalacje wentylacji i klimatyzacji – CPV  .

1. Ogólne warunki wykonania robót.

Wszystkie pomieszczenia pracowni chemicznego badania pasz będą wentylowane mechanicznie.

Nawiew powietrza będzie realizowany za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewnej, podwieszonej w korytarzu.

Wywiew natomiast będzie realizowany za pomocą centrali wywiewnej oraz wentylatorów dachowych dla urządzeń technologicznych w pomieszczeniach.

Kanały wywiewne wykonać należy z blachy kwasoodpornej.

Centrala nawiewne i wyciągowe należy podwiesić w korytarzu w strefie międzystropowej (między sufitem podwieszonym a stropem żelbetowym).

System wentylacyjny jest wyposażony w układ odzysku ciepła w postaci wymiennika glikolowego. Każdy z układów wentylacyjnych wyposażony jest w układ automatyki optymalizujący zużycie energii potrzebnej na wentylację.

Centrala wentylacyjna nawiewna wyposażona zostanie w komplet filtrów klasy F4 i F7 pozwalających na doczyszczenie powietrza pobieranego z czerpni powietrza.

Kanały nawiewne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

Układ wentylacyjny będzie sterowany modułem swobodnie programowalnym.

Kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć w sposób trwały przed korozją np. malowanie proszkowe.

Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej, na grubość stropu lub ściany.

Wszystkie czujki automatycznej regulacji montować należy w miejscach o wyrównanych parametrach przepływu.

Wszystkie złącza śrubowe należy wykonać z elementów ocynkowanych.

Dla podwyższenia szczelności, połączenia kanałów wentylacyjnych dodatkowo ściskać klipsem co 20 cm.

Podczas montażu kanałów należy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły się ich wewnętrzne ścianki, a wszelkie otwarte zakończenia przewodów należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami.

Należy bezwzględnie dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych.

Minimalne grubości ścian kanałów wynoszą:

- dla kanałów okrągłych:

- fi 100 do fi 125          0,50mm

- fi 160 do fi 250          0,60mm

- fi 280 do fi 400          0,75mm

>   dla kanałów prostokątnych (decyduje długość dłuższego boku):

- do 750mm                            0,75mm

- powyżej 750 do 1400mm     0,90mm

- powyżej  1400mm                1,10mm

Ponadto należy wykonać dodatkowe przetłoczenia na ścianach.

Wszystkie zmiany kierunków i odgałęzienia należy wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny winien wynosić co najmniej 100mm.

Przewody wentylacyjne należy izolować termicznie i paroszczelnie w następujący sposób:

- kanały nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach wełną mineralną grub. 30mm typ  np. KLIMAFIX,

- kanały zlokalizowane na zewnątrz budynku z wełny mineralnej grubości 100mm typ np. LAMELAMAT, zabezpieczonej na zewnątrz blachą stalową malowaną pod kolor elewacji.

Ponadto należy wykonać w poszczególnych pomieszczeniach układy klimatyzacyjne, freonowe, typu VRF o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego np. Mitsubishi.

Odpływ skroplin należy odprowadzić do syfonu pod umywalką (w poszczególnych pomieszczeniach).

Przewody freonowe należy prowadzić w fabrycznej izolacji chlorokauczukowej np. „Armaflex”.

2.  Próby i badania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

Po montażu instalacji wentylacyjnej należy dokonać:

- prób rozruchowych, pomiarów skuteczności ochrony i działania zabezpieczeń elektrycznych,

- we wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna być przeprowadzona regulacja montażowa w celu uzyskania przepływów powietrza zgodnych z projektem, z dokładnością wg normy PN-78/B-10440. Regulację hydrauliczną instalacji należy wykonać przed zamknięciem sufitów podwieszanych i przed zakryciem instalacji wentylacyjnej.

Po zmontowaniu instalacji klimatyzacyjnej należy przeprowadzić próbę ciśnieniową z zastosowaniem powietrza lub innego bezpiecznego gazu.

Próbę ciśnieniową należy wykonać na całej zmontowanej instalacji lub etapami w miarę kończenia poszczególnych części instalacji.

Próby należy wykonywać w następujący sposób:

- rurociągi przed próbami nie powinny być izolowane ani malowane, powinny być  wszędzie dostępne do oględzin i do sprawdzenia szczelności,

- użyty do prób gaz powinien być bezpieczny, suchy i czysty, niewybuchowi, niepalny, chemicznie i fizjologicznie obojętny, pozbawiony wody i oleju.

- do podnoszenia ciśnienia należy użyć specjalnie do tego celu przeznaczonej sprężarki lub butli ze sprężonym gazem np. azotem, wyposażonych w zawory redukcyjne i manometr,

- sprawdzenie szczelności należy prowadzić przy odłączonych spężarkach chłodniczych,

- w przewodach cieczowych i gazowych należy wytworzyć ciśnienie 4,0 MPa.

Ciśnienie musi zostać utrzymane przez okres 24 godzin, jeśli w tym czasie wartość ciśnienia nie spadnie, wynik można uznać za pozytywny.

Wykonawca instalacji wentylacji i klimatyzacji zobowiązany jest zatwierdzić u Użytkownika projekt automatyki, na bazie którego zostanie sporządzone sterowanie poszczególnymi układami.

W/w dokumentację należy ująć w ofercie wykonania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

3.  Przepisy związane.

>  PN-78/B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza   wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,

>   PN-EN 12599:2002. Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

>   PN-B-03434:1999. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania,

>   PN-87/B-02151/02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Opracował:

/Andrzej Żurek/