Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

Znak sprawy: WIWa.272.23.2012	Bydgoszcz, 2012-10-01

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na Sprzęt laboratoryjny

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu:

2012-10-01

Roman Ratyński

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest Sprzęt laboratoryjny.

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie częściowe nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Digestorium do ogólnych prac laboratoryjnych Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Wymiary zewnętrzne: szer. 1200 mm, wys. 2550 mm, gł. 900 mm/950 mm. - Wymiary komory roboczej: szer. 1100 mm/900 mm w oknie, wys. 1500 mm, gł. 800 mm. - Konstrukcja okna: okno w pojedynczej ramie, z oszlifowanymi krawędziami, szyby wykonane ze szkła wielowarstwowego, bezpiecznego. Szyby osadzone w ramie w ilości dwie sztuki przesuwane w poziomie. - Linki podnoszące ramę okna na bębnach wykonane ze stali nierdzewnej powleczonej powłoką odporną chemicznie PE lub PP. - Blat o wymiarach 1100 x 800 mm, wykonany z ceramiki lanej ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem, o ergonomicznym kształcie, dostosowanym do przekroju komory roboczej. Grubość blatu powinna wynosić 28/35 mm. - Obciążenie blatu: - na powierzchni 120 x 120 mm - 200 kg; - rozłożone równomiernie - 200 kg Kolor blatu niebieskoszary. - Dygestorium w całości wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych. Samonośna konstrukcja dygestorium oparta na stelażu. Ściany boczne stalowe, podwójne. Stal ocynkowana elektrolitycznie, prasowana na zimno, grubość powłoki 2,5 µm. Blachy stalowe pokryte lakierem epoksydowym, nakładanym proszkowo i wypalanym w temp. 210 0C. Komora robocza w przekroju poprzecznym jest wielobokiem (nie jest prostokątem). Zastosowane stalowe profile aerodynamiczne przy oknie i blacie. W górnej części komory dodatkowy profil aerodynamiczny wykonany ze szkła bezpiecznego oraz z PP/PE. Nie dopuszcza się wentylowania komory dygestorium przez podwójną tylną ścianę. -Wyposażenie dygestorium- funkcja elektrycznego sterowania oknem - dygestorium winno posiadać funkcję automatycznego zamykania okna; czujnik ruchu przed dygestorium który inicjuje zamknięcie okna w przypadku braku ruchu przed dygestorium w programowalnym czasie do 5 minut. Dygestorium winno posiadać elektryczny układ otwierania i zamykania okna sterowany jednym przyciskiem. Otwieranie zamkniętego okna po naciśnięciu jednorazowo przycisku otwierania/zamykania winno być możliwe jedynie do wysokości 500 mm (o ile wcześniej ruch nie zostanie zatrzymany przyciskiem przez użytkownika). Pełne otwarcie okna będzie możliwe w wyniku podwójnego kolejnego naciśnięcia przycisku otwarcia/zamknięcia. Zamknięcie otwartego okna z każdej wysokości nastąpi po jednokrotnym naciśnięciu przycisku otwierania/zamykania. Elektryczne otwieranie okna inicjowane przez ruch ręki. - Podłączenie do wentylacji przez króciec DN250 wykonany z polipropylenu. Górna część dygestorium (dach) posiada techniczne otwory bezpieczeństwa pochłaniające energię rozprężania. - Wymagany jest układ nadzorujący poprawność działania wentylacji w dygestorium umieszczony w dolnej lewej części pokrywy przedniego panela przestrzeni technicznej. Układ nadzorujący powinien ostrzegać o nieprawidłowej pracy dygestorium za pomocą alarmu akustycznego i optycznego - brak wentylacji, zbyt mała, zbyt duża. Układ nadzoru powinien posiadać funkcję włączania i wyłączania dygestorium, włączenie i wyłączenie oświetlenia komory dygestorium bez wyłączania dygestorium, wyłączanie alarmu akustycznego. Układ nadzoru winien być wyposażony w podtrzymywanie elektryczne w przypadku zaniku napięcia. - Media w kolumnach instalacyjnych po lewej i prawej stronie dygestorium. Dygestorium podsiada co najmniej 3 kasety instalacyjne o wymiarach ok. 350 x 100 mm umieszczone w lewej i prawej kolumnie instalacyjnej dygestorium. Wyposażenie w media: na zewnątrz w prawej kolumnie instalacyjnej dygestorium posiada 2 gniazdka elektryczne o klasie szczelności IP44, umieszczone w kasecie instalacyjnej. Na zewnętrz w lewej kolumnie instalacyjnej dygestorium posiada jedną armaturę do propan-butanu, w kasecie instalacyjnej. Wylewka umieszczona w komorze dygestorium na wewnętrznym panelu prawej kolumny instalacyjnej, równolegle do bocznej ściany dygestorium. Zakończenie wylewki winno być zakończone oliwką gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich. Wykluczone jest umieszczenie mediów pod blatem. - Szafka pod blatem dygestorium - dwudrzwiowa szafka na cokole umieszczona pod blatem, wykonana z materiału jak pozostałe elementy dygestorium. Głębokość korpusu 500 mm. Wymagana jest konstrukcja samonośna z możliwością poziomowania w granicach (-5 do + 15 mm). Nośność szafki powinna wynosić min. 250 kg/m2, nośność półki min. 30 kg. Drzwiczki w szafce podwójne, o grubości co najmniej 20 mm z użyciem materiału tłumiącego dźwięk wewnątrz. Konstrukcja drzwiczek do szafek winna być zamknięta. Drzwiczki powinny być wyposażone w zawiasy ze stali nierdzewnej typu zatrzaskowego chromowane, o kącie otwarcia 2700, z systemem domykania. Cała górna krawędź drzwi winna być ukształtowana pod kątem 450 względem swojej płaszczyzny. Krawędź ta winna posiadać wyprofilowane pole pod pasek magnetyczny o wymiarach 160 x 15 mm +/- 1 mm. - Wymiary zewnętrzne: szer. 900 mm, gł. 500 mm (korpus)/+20 mm (grubość drzwiczek), wys. 720 mm. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW Bydgoszcz. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. L.p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Łaźnia wodna Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Wymiary wewnętrzne wanny 500x300x180 mm. - Wanna ze stali nierdzewnej. - Wymiary zewnętrzne z pokrywą 560x350x490 mm. - Pokrywa wypukła dwuspadowa metalowa nierdzewna z czterema zamykanymi otworami o średnicy 9-10 mm. - Stabilność temperatury +/- 0,20 C. - Gwarancja równomiernego rozkładu temperatur wewnątrz wanny. - Dokładność odczytu temperatury +/- 0,10 C. - Moc grzałki 2000 W. - Zakres temperatur od 20-990 C. - Elektryczny zegar 0:01-9:59. - Dźwiękowy sygnał przegrzania/niedogrzania. - Zabezpieczenie przed pracą bez wody. - Bezpiecznik termiczny 1300 C. - Masa 20 kg. - Objętość wanny 8-20 dm3. - Sterownik temperatury mikroprocesorowy PID. - Kontrastowy multi wyświetlacz LED. - Rozdzielczość wyświetlacza 0,10 C. - Klawiatura odporna na rozpryskiwanie medium. - Wodoodporny włącznik. - Interfejs RS 232. - System wczesnego ostrzegania z nastawną górną i dolną temperaturą alarmową. - Panel sterowania nastawieniami bez pokręteł. - Pojemność wanny 4 statywy. - 4 statywy z otworami na probówki o średnicy 18 mm. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW Bydgoszcz. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. L.p. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Łaźnia wodna szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Ucierak moździerzowy typu Pulverisette 2 firmy FRITSCH lub równoważny. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Możliwość uzyskania rozdrobnienia końcowego: do 10-20 µm. - Maksymalna początkowa wielkość ziaren: 8 mm. - Minimalna wielkość próby: 10-20 ml. - Maksymalna wielkość próby: 150 ml. - Wyjmowalny i łatwy do ustawienia zestaw mielący (bez narzędzi). - Elementy mielące wymienne wykonane z różnych materiałów: stal nierdzewna, hartowana, agat, korund, tlenek cyrkonu, węglik wolframu. - Precyzyjna regulacja podczas mielenia. - Wieko z uszczelnionym brzegiem. - Duże, akrylowe okno w wieku. - Bezpieczny, zaciskowy zamek zamykający pokrywę. - Cyfrowy timer z wyłącznikiem. - Membranowa klawiatura zabezpieczona pod rozlaniem cieczy. - Zestaw mielący ze stali nierdzewnej. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW Bydgoszcz. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. L.p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Ucierak moździerzowy typu Pulverisette 2 firmy FRITSCH szt.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Młynek tnący do mielenia materiałów miękkich, średniotwardych, suchych i włóknistych typu Pulverisette 15 firmy FRITSCH lub równoważny. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Mielenie materiałów miękkich, średniotwardych suchych i włóknistych. - Wydajność: do 50 l/h. - Max. ziarno początkowe: do 60 mm. - Ostateczne rozdrobnienie: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 4 i 6 mm (zależne od użytego sita). - Minimalna ilość próbki: 30-50 ml. - Szybkość rotora: 2800-3400 obr./min. (zależnie od napięcia i częstotliwości). - Dodatkowe akcesoria: statyw, torba zbierająca dla większych materiałów. - Naczynie zbierające o poj. 3,5 l - 1 szt. - Podajnik próbek długich i sypkich - 1 szt. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW Bydgoszcz. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. L.p. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Młynek tnący do mielenia materiałów miękkich, średniotwardych, suchych i włóknistych typu Pulverisette 15 firmy FRITSCH szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Zestaw do mineralizacji i oznaczania azotu Kjehldahla. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. 1.1 Automatyczny aparat do destylacji z parą wodną Kjeltec FOSS 8200 lub równoważny. - Pojemność probówek - 250 ml, wymiary: wysokość 300 mm, średnica wewnętrzna 40 mm. - Automatyczne i programowane wykonywanie całej procedury (destylacja, rozcieńczanie próbki, dodawanie ługu i roztworu odbierającego, opróżnianie probówki) nie wymagające nadzoru operatora; - Sygnalizacja poziomu/braku odczynników w zbiornikach. - Pompy mieszkowe do precyzyjnego dozowania odczynników, zwiększające dokładność oznaczenia. - Dokładna kontrola temperatury destylatu zapobiegająca stratom amoniaku. - System dozowania pary w układzie równoważącym pozwalający bezpiecznie destylować próbki zestalone. - Wbudowane mechanizmy zabezpieczające operatora urządzenia. - Automatyczna kontrola przepływu wody chłodzącej, ograniczająca jej zużycie (dwie szybkości przepływu, 1l/min oraz 2l/min). Ograniczeniu przepływu wyłącznie do czasu trwania destylacji. - Regulowane podawanie pary z generatora. - Kontrola poziomu wody oraz ciśnienia pary w generatorze. - Możliwość podłączenia zewnętrznego titratora. - Głowica zwrotna i naczynie do opróżniania probówek wykonane z tworzywa odpornego na działanie ługu. - Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły, tj. biureta automatyczna, podajnik próbek. 1.2 System do mineralizacji na minimum 8 kolb DS8 basicTecator lub równoważny. - Wymagania: Mineralizacja w bloku próbek przed dalszą analizą wg Kjeldahl'a - azot ogólny, Aluminiowy blok grzewczy wyposażony w cyfrowa regulację i odczyt temperatury roboczej oraz czasu mineralizacji. Spełnianie wymogów Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). Maksymalna temperatura robocza nie mniej niż 4000 C. Stabilność temperatury roboczej w 400 +/- 20 C. Sprzętowe zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz zakłóceniami w procesie mineralizacji, Pojemność probówek - 250 ml, wymiary: wysokość 300 mm, średnica wewnętrzna 40 mm. Możliwość stosowania probówek o objętości 400 ml. Możliwość zamontowania stojaka dla dokowania systemu usuwania oparów wraz ze statywem z probówkami, System usuwania oparów składający się z: głowicy (o konstrukcji zapobiegającej zanieczyszczaniu jednej próbki drugą próbką) w koszu ze stali nierdzewnej, pompki wodnej i węża łączącego. Sygnały dźwiękowe informujące o przebiegu procesu mineralizacji oraz ostrzegające o zaistniałych błędach lub przerwach w trakcie realizacji programu mineralizacji. Co najmniej 5 udanych instalacji w ostatnich 2 latach (referencje). 1.3. Piec do mineralizacji na minimum 20 kolbDS20basicTecator lub równoważny. - Wymagania: Mineralizacja w bloku próbek przed dalszą analizą wg Kjeldahl'a - azot ogólny. Aluminiowy blok grzewczy wyposażony w cyfrowa regulację i odczyt temperatury roboczej oraz czasu mineralizacji. Spełnianie wymogów Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). Maksymalna temperatura robocza nie mniej niż 4000 C. Stabilność temperatury roboczej w 400 +/- 10C. Sprzętowe zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz zakłóceniami w procesie mineralizacji. Pojemność probówek - 250 ml, wymiary: wysokość 300 mm, średnica wewnętrzna 40 mm. Możliwość stosowania probówek o objętości 400 ml. Możliwość zamontowania stojaka dla dokowania systemu usuwania oparów wraz ze statywem z probówkami. System usuwania oparów składający się z: głowicy (o konstrukcji zapobiegającej zanieczyszczaniu jednej próbki drugą próbką) w koszu ze stali nierdzewnej, pompki wodnej i węża łączącego oraz opcjonalnie ze skrubera redukującego ilość i toksyczność generowanych ścieków i chroniącego środowisko. Sygnały dźwiękowe informujące o przebiegu procesu mineralizacji oraz ostrzegające o zaistniałych błędach lub przerwach w trakcie realizacji programu mineralizacji. - W zestawie rozruchowym 20 kolb do mineralizacji. - Co najmniej 5 udanych instalacji w ostatnich 2 latach (referencje). - Całość przedmiotu zamówienia od jednego producenta. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW Bydgoszcz. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. L.p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1.Zestaw do mineralizacji i oznaczania azotu Kjehldahla szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Temat: Inkubator z regulowaną atmosferą gazową CO2. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - System grzania - płaszcz powietrzny. - Pojemność komory - około 260 l +/- 10 %. - Zakres temperatury pracy - od + 30 C do + 550 C. - Dokładność odczytu i regulacji temperatury/CO2 - min. 0,10 C/0,1 %. - Sterowanie mikroprocesowe z panelem dotykowym, cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy/zadanych oraz opcjonalnym interface USB. - Stabilność czasowa temperatury - min ±0,10 C. - Jednorodność przestrzenna temperatury - min ±0,50 C. - Poziom wilgotności względnej przy T=370 C. - w trybie standardowym - około 95% RH, - w trybie obniżonej wilgotności - około 90% RH. - Zakres regulacji CO2 - min 0 do 20 %. - Wysokostabilny, przewodnościowy czujnik pomiaru CO2. - Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania. - Funkcja AUTO-START. - Komora robocza, półki wraz z wspornikami oraz elementy główne głowicy pomiarowej CO2 wykonane z litej miedzi. Zaokrąglone narożniki komory roboczej. - Minimum 3 półki. - Podwójne drzwi: zewnętrzne metalowe podgrzewane, wewnętrzne szklane. - Tryb sprzętowej dezynfekcji komory roboczej gorącym powietrzem bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej. - Filtr HEPA w linii zasilania CO2. - Dwustopniowy reduktor CO2. - Przepust rurowy do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiarowej w ścianie komory roboczej. - Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów. - Przyłącze komputerowe RS 232 oraz przyłącze do zewnętrznego systemu monitorowania. - Certyfikaty - Bezpieczeństwa (znak CE), producenta i serwisu (ISO9001) - dołączyć do oferty i do dostawy. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w ciągu1 tygodnia. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW Bydgoszcz. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. L.p. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Inkubator z regulowaną atmosferą gazową CO2 szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7 | Temat: Mikroskop z kontrastem fazowym. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Mikroskop badawczy o budowie modułowej z wbudowanym oświetlaczem LED. - Możliwość rozbudowy mikroskopu o epifluorescencję 100W. - Oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia. - Stolik mikroskopowy z pokrętłami przesuwu X-Y współosiowymi z pokrętłami regulacji ostrości. - Regulacja wysokości położenia pokręteł stolika i regulacja siły przesuwu stolika. - Ruch mikro / makro w jednej osi. - System optyczny korygowany do nieskończoności. - Nasadka trinokularowa. - Okulary 10x o polu widzenia min. 22 mm z możliwością montażu mikrometrów okularowych. - Muszle oczne do okularów. - Uchwyt rewolwerowy na 6 obiektywów. - Kontrast fazowy dla obiektywów 20x, 40x i 100x. - Obiektywy o długości parfokalnej 60 mm. - Obiektyw klasy PLAN ACHROMAT 4x o odległości roboczej min. 30,0 mm. - Obiektyw klasy PLAN ACHROMAT 10x o odległości roboczej min. 10,5 mm. - Obiektyw klasy PLAN ACHROMAT 20x o odległości roboczej min. 1,2 mm, do kontrastu fazowego. - Obiektyw klasy PLAN FLUOR 40x o odległości roboczej min. 0,66 mm, do kontrastu fazowego. - Obiektyw klasy PLAN ACHROMAT 100x, immersyjny, do kontrastu fazowego. - Kondensor karuzelowy do jasnego pola, ciemnego pola i kontrastu fazowego. - Filtr zielony. - Zapasowa żarówka. - Pokrowiec na mikroskop. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w ciągu 1 tygodnia. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW Bydgoszcz. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. L.p. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Mikroskop z kontrastem fazowym szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 8 | Temat: Przecinarka wolnoobrotowa o płynnej regulacji. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Przecinarka wolnoobrotowa o płynnej regulacji prędkości 0-300 rpm. - Zasilanie 230V/ 50Hz/1-faza. - Max średnica przecinanego elementu przy zastosowaniu odpowiedniego uchwytu mocującego - 35mm. - Obciążenie - grawitacyjne. - Możliwość stosowania tarcz diamentowych127 mm. - Piła wyposażona w: ramię do mocowania uchwytów i pozycjonowanie za pomocą analogowej śruby Mikrometrycznej - 5szt., uchwyty mocujące w tym przynajmniej jeden specjalistyczny do kości, 1 kpl.- pierścieni dociskowych do tarczy, 1szt. diamentowa tarcza tnąca przeznaczona do cięcia kości, 1 opakowanie płynu chłodzącego, - Możliwość rozbudowy o uchwyt goniometryczny. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 12 miesięcy. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w ciągu 1 tygodnia. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW Bydgoszcz. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. L.p. Nazwa artykułu j.m.Ilość zamawiana 1. Przecinarka wolnoobrotowa o płynnej regulacji szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 9 | Temat: Autoklaw klasy B. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Przystosowany do sterylizacji narzędzi nieporowatych - np. skalpel, nożyczki. - Posiada max 4 automatyczne programy z temperaturą pracy 121 lub 1340 C. - O budowie szafkowej , drzwi otwierane z przodu urządzenia. - Komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej). - Napełnianie wody ręczne. - Elektroniczna blokada drzwi. - Automatyczne wyłączanie po skończonym cyklu. - Czas pracy: 20 - 45 min. w zależności od programu. - Wymiary zewnętrzne: maksymalnie 50 x 50x50 cm. - Wymiary wewnętrzne: głębokość: 40 - 45 cm. - Pojemność: do 15 l. - Waga: do 50 kg. - Zasilanie: 220 - 230V , 50/60 Hz , 1800 W do 2000 W. - Posiada czytelny panel sterowania. - Posiada gniazdo (RS-232 lub USB). - Skład zestawu standardowego: - dwie-trzy metalowe tacki, - uchwyt do tacki, - pojemniki na wodę, - wężyk odprowadzający wodę, - kabel zasilający, - uszczelka zapasowa, - dwa zapasowe bezpieczniki. - Certyfikaty - Bezpieczeństwa (znak CE), producenta i serwisu (ISO9001) - dołączyć do oferty i do dostawy. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w ciągu 1 tygodnia. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW Bydgoszcz. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. L.p. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Autoklaw klasy B szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 10 | Temat: Rejestratory temperatury RTR-52, RTR-52Pt do pomiaru temperatury w urządzeniach laboratoryjnych, rozbudowa istniejącego systemu monitoringu temperatury drogą radiową. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Zakres pomiaru i rejestracji temperatur: 00 C do + 600 C z dokładnością do 0,30 C ZHW OT Toruń - 4 szt. - Zakres pomiaru i rejestracji temperatur: w zakresie – 200 C do + 800 C dokładność do 0,30 C, w zakresie od – 400 C do – 200 C dokładność do 0,50 C ZHW Bydgoszcz - 10 szt. - Zakres pomiaru i rejestracji temperatur: - 800 C do + 200 C z dokładnością do 0,50 C ZHW Bydgoszcz - 1 szt. - Rozdzielczość rejestratorów minimum 0,10 C. - Średnica sondy pomiarowej maximum 2 mm (nie dotyczy rejestratora do zamrażarki niskotemperaturowej). - Sonda temperatury zewnętrzna na minimum 2 m przewodzie. - Końcówka sondy ze stali nierdzewnej. - Radiowa transmisja danych pomiędzy rejestratorami a bazą odczytową na odległość przynajmniej do około 100 m. - Wbudowany wyświetlacz temperatury. - Pamięć każdego rejestratora do max 1600 wartości pomiarowych. - Uchwyt umożliwiający zamontowanie rejestratora na urządzeniu laboratoryjnym. - Ciągła rejestracja danych bez konieczności ciągłej pracy komputera. - Baza odczytowa powinna posiadać wbudowane z łącze (RJ45) umożliwiające bezpośrednie podłączenie jej do sieci komputerowej LAN bez pośrednictwa komputera. - Możliwość sprawdzania temperatury na każdym z rejestratorów z dowolnego komputera podłączonego do sieci komputerowej poprzez przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer). - Wymagania w stosunku do oprogramowania: 1. oprogramowanie do wizualizacji i analizy danych oraz możliwością generowania wykresów i tabel z wynikami, 2. automatyczne odczytywanie wyników ze wszystkich rejestratorów, 3. możliwość przeprowadzenia kalibracji rejestratorów, 1- lub 2-punktowej, 4. ustawianie alarmów na każdym z rejestratorów, 5. możliwość monitoringu aktualnych wartości pomiarowych z sygnalizacją alarmową dźwiękową i wizualną. - Świadectwo wzorcowania dla każdego rejestratora w dwóch punktach temperatury wystawione przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez PCA (po podpisaniu umowy wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o zakresie wzorcowania, punkty zostaną wyszczególnione dla każdego z rejestratorów, w których ma być wykonane wzorcowanie). - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW Bydgoszcz, ZHW OT Toruń. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Baza odczytowa + oprogramowanie szt. 1 2. Bezprzewodowy rejestrator temperatury jednokanałowy RTR-52A (ze świadectwem wzorcowania w dwóch punktach), zakres temp. – 600 C … + 1550 C szt. 14 3. Bezprzewodowy rejestrator temperatury jednokanałowy RTR-52Pt (ze świadectwem wzorcowania w dwóch punktach), zakres temp. – 1000 C… + 3000 C szt. 1 4. Uchwyt plastikowy szt. 15 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 11 | Temat: Suszarka laboratoryjna. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Wymiary zewnętrzne szerokość do 63 cm głębokość do 65 cm wysokość do 100 cm. - Wymiary wewnętrzne szerokość 48cm głębokość 50 cm wysokość 64 cm. - Zakres temperatury od 50 C powyżej temperatury otoczenia do + 2500 C. - Wymuszony obieg powietrza. - Pojemność ok. 150 l. - Ilość skrzydeł 1. - Drzwi pełne. - Maksymalna ilość półek 7, za stali nierdzewnej. - Moc min 2000 W. - Zasilanie 230V/ 50-60 Hz. - Obudowa i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. - Wyświetlacz i panel roboczy. - Zamek drzwi. - Czujnik temperatury PT 100 klasy A. - System wyświetlania ostrzeżeń i podtrzymania pracy w przypadku uszkodzenia czujnika PT 100. - Cyfrowa kontrola przekroczenia temperatury. - Funkcja wyłączenia grzania w przypadku uszkodzenia. - Mechaniczne zabezpieczenie temperaturowe TB. - Pamięć wewnętrzna nastawionych parametrów. - Dokumentowanie, monitorowanie nastawionych i otrzymanych parametrów. - Możliwość nastawiania sekwencji temperaturowo-czasowych. - Kalibracja. - Certyfikat kalibracji producenta dołączyć do dostawy. - Oprogramowanie. - Dokładność regulacji temperatury 0.50 C. - Błąd wskazania temperatury do 0.50 C w 1500 C. - Port RS 232 lub USB - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW Bydgoszcz. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Suszarka laboratoryjna szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 12 | Temat: System cyfrowej dokumentacji fotograficznej do mikroskopu Jenaval. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Aparat cyfrowy o matrycy min. 18 MP. - Czułość matrycy min. ISO 100-6400. - Ruchomy wyświetlacz o przekątnej min. 3" i rozdzielczości min. 1 MP. - Wbudowany system czyszczenia matrycy. - Funkcja Live View. - Tryb filmowania w jakości Full HD. - Akumulator z ładowarką. - Oprogramowanie do podglądu obrazu na ekranie komputera w czasie rzeczywistym. - Sterowanie wyzwalaniem aparatu z poziomu komputera. - Karta pamięci SDHC 8 GB 20 Mb/s. - Elektroniczny wężyk spustowy. - Zewnętrzny zasilacz do aparatu. - Komplet łącznik optycznych do mikroskopu Jenaval. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Szkolenie z zakresu wykonania cyfrowej dokumentacji fotograficznej. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW Bydgoszcz. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. L.p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1.System cyfrowej dokumentacji fotograficznej do mikroskopu Jenaval szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 13 | Temat: Waga analityczna XA110/2 lub równoważna. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Obciążenie maksymalne 100 g. - Obciążenie minimalne 1 mg. - Dokładność odczytu 0,01 mg. - Zakres tary - 100g. - Powtarzalność * 0,02 mg. - Liniowość ±0,07 mg. - Niecentryczność 0,07 mg. - Przesunięcie czułości 2×10-6×Rt. - Dryft temp. czułości 1×10-6/°C×Rt. - Dryft czas. czułości 1×10-6/Rok×Rt. - Min. naważka (USP) 60 mg. - Min. Naważka. - (U = 1%, k = 2) 4 mg. - Wymiar szalki ? 85 mm. - Czas stabilizacji 5 s. - Dryft czułości 1 ppm/°C w temperaturze +15 ° C - + 35°C. - Temperatura pracy + 10° - + 40°C. - Zasilanie 110 ÷ 230 V AC/50 ÷ 60 Hz/13,5 ÷ 16 V DC/1,1 A. - Kalibracja wewnętrzna (automatyczna). - Wyświetlacz graficzny. - Interfejs RS 232, USB. - Masa netto/brutto 9/12 kg. - Wymiary opakowania 685×405×495 mm. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Legalizacja pierwotna. - Waga ze świadectwem wzorcowania w następujących punktach: 10 g, 20 g, 100 g, 200 g, 500 g. - Świadectwo wzorcowania z symbolem PCA. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW Bydgoszcz. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. L.p. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Waga analityczna XA110/2 szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 14 | Temat: Chłodziarka dwukomorowa CHL350/350 lub równoważna. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Dwukomorowa chłodziarka. - Pojemność komory górnej 294 l /dolnej 294 l. - Drzwi pełne. - Wymuszony obieg powietrza. - Wnętrze z aluminium. - Zakres temperatury pracy od 00 C do + 100 C. - Sterownik. - Wyświetlacz graficzny LCD. - Wymiary zewnętrzne: szer.720 mm x wys. 2010 mm x gł.865 mm. - Maksymalna waga urządzenia 162 kg. - Ilość półek w komorze: 2/6. - Wzorcowanie nowych urządzeń termostatycznych w 9 pkt., świadectwo wzorcowania wystawione przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez PCA (po podpisaniu umowy wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o zakresie wzorcowania, punkty w których ma być wykonane wzorcowanie zostaną wyszczególnione). - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW Bydgoszcz. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. L.p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Chłodziarka dwukomorowa CHL350/350 szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 15 | Temat: Mikroskop stereoskopowy K-700 lub równoważny. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - System optyki Gallileo z korelacją nieskończoności. - Głowica mikroskopu stereoskopowego K-700 HS standard binokular (bez statywu i oświetlenia). - Optyka typu Common Main Objective (CMO) z korekcją na nieskończoność. - Głowica binokularowa z tubisami okularowymi nachylonymi pod kątem 450 C. - Okulary szerokopolowe: WF10X/23 mm. - Obiektyw achromatyczny 1x. - System zoom 5.2:1. - Zakres powiększeń: 6x-31x. - Odległość robocza: 89 mm. - Uchwyt z mechanizmem przesuwu do montażu na pręcie statywu fi32 mm. - Statyw mikroskopu Z-168 z ośw. LED dolne (bez uchwytu głowicy). - Oświetlacz pierścieniowy Motic -LED 60 z płynną regulacją. - Most optyczny do K-700 foto/video z podwójną przesłoną irysową. - Adapter do kamery CCD 0,65x do mikroskopu stereoskopowego Z-168. - Kamera mikroskopowa Moticam-1SP: matryca CMOS 1/3", rozdzielczość 1.3 MPix, złącze USB 2.0 wraz oprogramowaniem Images Plus 2.0, obiektyw 12 mm, adapter okularowy, wzorzec kalibracyjny, statyw - makrotuba. - Zasilacz: wbudowany, 210-240V. - Pokrowiec na mikroskop. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW OT Toruń. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Mikroskop stereoskopowy K-700 szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 16 | Temat: Inkubator z naturalnym obiegiem powietrza. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Pojemność 256 l. - Wymiary wewnętrzne komory: szer. 80 cm x wys. 64 cm x gł. 50 cm. - Wymiary zewnętrzne: szer. 95 cm x wys. 92 cm x gł. 65 cm. - Zarówno obudowa, jak i wnętrze wykonane ze szlachetnej stali nierdzewnej. - Drzwi pełne. - Perforowane półki ze stali nierdzewnej. - Ilość skrzydeł drzwi: 2 - Zakres temperatury od temperatury otoczenia + 50 C do + 700 C. - Regulacja temperatury co 0,10 C. - Podwójny system zabezpieczający: przed przegrzaniem w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury lub sterownika oraz ogranicznik temperatury wyłączający awaryjnie elementy grzejne w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury urządzenia. - Szklany, kolorowy wyświetlacz. - Maksymalna ilość półek 7. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW OT Toruń. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1.Inkubator laboratoryjny z naturalnym obiegiem powietrza szt. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 17 | Temat: Waga precyzyjna PS 2500/X lub równoważna. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Waga PS 2500/x z 12-klawiszową elewacją membranową oraz z podświetlanym wyświetlaczem LCD. - Szalka o wymiarze 195 x 195 mm. - Waga z systemem kalibracji wewnętrznej (automatycznej). - Obciążenie minimalne 500 mg. - Obciążenie maksymalne 2500 g. - Dokładność 0,01 g. - Czas stabilizacji 1,5 sekundy. - Waga ze świadectwem wzorcowania w następujących punktach: 10g, 20g, 100g, 200g, 500g. - Świadectwo wzorcowania z symbolem PCA. - Legalizacja pierwotna. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW OT Toruń. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Waga precyzyjna PS 2500/X szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 18 | Temat: Homogenizator z kompletem noży. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Homogenizator: - zakres prędkości od 5.000 do 26.000 obr/min., - wbudowany licznik obrotów na minutę, - przejrzysty wyświetlacz cyfrowy do kontroli prędkości, - objętość rozpraszania od 1 do 2.000 ml, - zakres lepkości od 1 do 5.000 Ns/m2, - pobór mocy: 130W, - Rozmiary : - napęd: szer. 90 mm x wys. 174 mm x gł. 90 mm, - zasilacz: szer. 196 mm x wys.51 mm x gł. 88 mm. - Klasa bezpieczeństwa IP 30 - Gwarancja minimum 36 miesięcy - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Noże: - średnica zewnętrzna 12 mm, - średnica zew. silnika: 9 mm, - szerokość szczeliny: 2 mm, - długość noża: 120 mm, - max. zanużenie: 80 mm, - możliwość homogenizacji próbki od 25 do 250 ml, - możliwość homogenizacji materiału < 2 mm, - prędkość obrotowa w wodzie: 12,2 m/s, - max. głośność: 62dB. - Noże do homogenizatora obrotowego - 5 kpl. - Rok produkcji 2012. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW OT Toruń. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Homogenizator obrotowy z kompletem noży szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 19 | Temat: Chłodziarka laboratoryjna. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Dwukomorowa. - Z drzwiami pełnymi, wymuszony obieg powietrza. - Pojemność każdej z komór 150 l. - Zakres temperatury od 00 C do + 100 C. - Regulacja temperatury co 0,10 C. - Wymiary wewnętrzne każdej komory: szer. 520 mm x wys. 660 mm x gł. 420 mm. - Po 3 półki w każdej z komór. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW OT Toruń. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Chłodziarka laboratoryjna szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 20 | Temat: Wytrząsarka dla 4 mikropłytek. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Bezstopniowy analogowy potencjometr. - Wymiary platformy 220 x 220 mm. - Prędkość od 150 do 1350 (obr./min.) - Amplituda wychylenia 1,5 mm. - Tryb pracy 1 - 120 min. - Zasilanie 230,50 (V,Hz). - Klasa ochronności IP 30. - Moc 15 W. - Wymiary zewnętrzne: szer. 245 mm x gł. 125 mm x wys. 310 mm. - Ciężar 5,5 kg. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW OT Toruń. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Wytrząsarka dla 4 mikropłytek szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 21 | Temat: Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Wymiary: szer. 418 mm x gł. 457 mm x szer.750 mm. - Ciężar ok. 82 kg. - Max. obroty/min. 15.000. - Max. przeciążenie 24.400 xg. - Max. pojemność 4x290 mL. - Czas pracy ciągły. - Chłodzenie – 200 C do + 400 C. - Pobór mocy 1300 W. - Wkłady redukcyjne do wirówki - 4 szt.: - odpowiednie do w/w wirówki, poj. 100 ml, do probówek o poj. 85 ml. - odporne na wysoką temp., - odporne na działanie kwasów i zasad. - Probówki do wirówki - 20 szt.: - wykonane z poliwęglanu, - autoklawowalne, - odporne na wysoką temp., - odporne na działanie kwasów i zasad, - pojemność 85 ml, - pasujące do wkładów redukcyjnych w/w wirówki. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim.. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW OT Toruń. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 22 | Temat: Wytrząsarka z platformą na kolby 1000 ml. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Ruch kołowy, poziomy lub zmienny. - Programowanie częstotliwości wytrząsania 30-420 rpm. - Amplituda wytrząsania 17 mm. - Obciążenie platformy do 15 kg. - Wymiary platformy 400 x 300 mm ze statywem uniwersalnym na kolby o wym. 400 x 275 mm z trzema wewnętrznymi wałkami. - Ustawienie czasu pracy: praca ciągła oraz programowany czas od 1 min do 30 godz. - Wymiary zewnętrzne: 515mm x 495mm x 235mm. - Masa 22 kg. - Elektroniczny wyświetlacz parametrów pracy. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW OT Włocławek. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Wytrząsarka z platformą na kolby szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 23 | Temat: Autoklaw. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Sterylizacja czysta do całkowitego wysuszenia np. pakietów w rękawach papierowo-foliowych, tekstyliów, narzędzi , końcówek (tipsów) do pipet w pudełkach z tworzywa sztucznego. - Sterylizacja czysta; płyny, pożywki, podłoża w kolbach otwartych i szczelnie zamkniętych butelkach. - DANE TECHNICZNE: - Wymiary minimalne: szer. 555 mm, wys. 960 mm, gł. 780 mm. - Pojemność użytkowa: 65 -75 l. - Pobór mocy: 9000 W. - Napięcie znamionowe 380-400 V. - Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (bezwzględne): 4 bar. - Maksymalna temperatura robocza: 1400 C. - Całkowicie automatyczny sterownik mikroprocesorowy kontrolujący wszystkie parametry pracy autoklawu- sterowanie procesem w oparciu o ciągły pomiar temperatury i ciśnienia; menu w jęz. polskim. - Dwie sondy temperaturowe - w tym jedna elastyczna w izolacji teflonowej do pomiaru temperatury w sterylizowanych cieczach. - Port do walidacji. - Obudowa zewnętrzna autoklawu wykonana ze stali nierdzewnej - Komora robocza autoklawu wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316 Ti. - Sferyczna pokrywa urządzenia pokryta materiałem nie nagrzewającym się, odchylana do góry w taki sposób aby po otwarciu nie wystawała poza zewnętrzny obrys obudowy urządzenia. Kształt sferyczny (wklęsły od wewnątrz) musi umożliwiać instalację we wnętrzu pokrywy wentylatora chłodzącego, w taki sposób aby nie zmniejszał on przestrzeni użytkowej komory ciśnieniowej (tj. przestrzeni poniżej krawędzi otworu komory). Pokrywa musi być uszczelniana po zamknięciu w sposób nie wymagający uszczelek pompowanych parą lub sprężonym powietrzem. - Całkowicie automatyczne ryglowanie i otwieranie (unoszenie) pokrywy wraz z panelem sterowania do góry (do poz. pionowej), bez żadnych elementów ryglujących obsługiwanych manualnie przez operatora. - Zintegrowana wytwornica pary (generator pary) umieszczona wewnątrz obudowy autoklawu, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 Ti, nie ulegająca schłodzeniu w fazie chłodzenia wsadu. - Minimum 14 programów standardowych, w tym program czyszczący w razie rozlania cieczy w komorze, test próżni, test Bowie-Dicka. - Minimum 4 programy standardowe przystosowane do czystej sterylizacji płynów, pożywek i podłoży w szczelnie zakręconych butelkach oraz specjalny program do sterylizacji i odpowietrzania rurek Durhama. - Wyjście szeregowe RS 232 - z możliwością podłączenia do komputera przez sieć LAN ( przy rozbudowie i zakupie opcjonalnego konwertera Moxa). - Drukarka do archiwizacji danych możliwość zainstalowania w obudowie autoklawu - Kosze z drutu ze stali nierdzewnej do ustawiania jeden na drugim, wym. (? x wys.): 385 x 240 mm - szt. 2. - System rejestracji i archiwizacji danych procesowych; program do zainstalowania na komputerze podłączonym do autoklawu, możliwy do zwalidowania (wg GAMP IV), integralność i przechowywanie danych oraz podpisy elektroniczne zgodne z 21 CFR cz. 11 oprogramowanie w języku polskim. - System szybkiego chłodzenia wodą do naczyń otwartych i/lub hermetycznie zamkniętych, z podtrzymywaniem ciśnienia za pomocą sprężonego powietrza przechodzącego przez sterylny filtr. - Wentylator wewnętrzny do wspomagania systemu szybkiego chłodzenia montowany w sferycznej pokrywie/drzwiach autoklawu, nie zmniejszający efektywnej pojemności roboczej komory - znacznie skracający czas chłodzenia cieczy. - Kompresor do podtrzymywania ciśnienia wydajność 50 l/min, bardzo cichy - głośność < 45 dB(A). - Możliwość zmiany konfiguracji autoklawu w przyszłości i rozbudowy o następujące systemy: 1. System próżniowy do wytwarzania próżni frakcjonowanej (pulsacynej), możliwość ustawienia na przemian max. 5 cykli próżnia/ciśnienie, z nagrzewaniem komory za pomocą pary; pompa próżniowa bezolejowa (uszczelniana pierścieniem wodnym). 2. System suszenia poprzez nagrzewanie ścian komory roboczej za pomocą gorącej pary, co w warunkach niskiego ciśnienia powoduje szybkie i skuteczne odparowanie resztek wilgoci z wsadu. Podgrzewanie ścian komory autoklawu w fazie próżni końcowej, umożliwia całkowite wysuszenie np. pakietów w rękawach papierowo-foliowych, tekstyliów, narzędzi , końcówek (tipsów) do pipet w pudełkach z tworzywa sztucznego 3. Chłodzenie natryskowe - Tylko do szczelnie zamkniętych pojemników! 4. Drukarka do archiwizacji danych możliwość - zainstalowania w obudowie autoklawu 5. Konwerter Moxa - umożliwiający podłączenie do sieci LAN - Wymagania: znak zgodności CE dla urządzeń ciśnieniowych; sterownik autoklawu i komunikaty w języku polskim. - Komplet dokumentów potrzebnych do zgłoszenia do UDT . - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW OT Włocławek. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Autoklaw szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 24 | Temat: Inkubator CO2. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Sterowanie PID w pełni mikroprocesorowe z cyfrowym wyświetlaniem temperatury aktualnej, temperatury alarmu, CO2 i wilgotności jednocześnie. - Wykonanie wnętrza i na zewnątrz ze stali nierdzewnej. - Dodatkowe szklane drzwiczki wewnętrzne. - Wymuszony obieg gazu za pomocą wbudowanego wentylatora, niepowodujący turbulencji. - Regulacja CO2 w zakresie min.0-10 %. - Dokładność ustawienia CO2 ±0,1% - Regulacja temperatury w zakresie min. do +500 C - Maks. odchylenia w czasie ? ±0,10 C. - Maks. odchylenia w przestrzeni ? ±0,30 C. - Nastawny ogranicznik wilgotności względnej w zakresie 88-97 % RH. - Sterylizacja wnętrza w cyklu 4 godzinnym w temperaturze 1600. Ograniczony dostęp do funkcji sterylizacji poprzez kartę chip. W pełni automatyczna sterylizacja (nie tylko dezynfekcja) obejmująca ścianki, czujniki, wentylator i zasilanie wodą. - Automatyczna kontrola czujnikiem IR zawartości CO2 z automatycznym zerowaniem. - Mikroprocesorowy system termostatowania z dwiema sondami Pt100 i autodiagnostyką. - Niezależny od głównego termostatu mikroprocesorowy system zabezpieczenia przed przegrzaniem, z sondą Pt100, autodiagnostyką i alarmem wizualnym i dźwiękowym. - System alarmowy informujący akustycznie i wizualnie o przekroczeniu lub zbyt niskiej temperatury, stężenia CO2, wilgotności, otwartych drzwi, pustych butli CO2. - Funkcja 3 punktowej kalibracji temperatury, 3 punktowej kalibracji CO2 oraz 2 punktowej kalibracji RH. - Wyjście na komputer typu USB oraz Centronics bezpośrednio na drukarkę. - Standardowa taca wodna do zapewnienia poziomu wilgotności. - Zegar czasu rzeczywistego z programowaniem pracy w trybie 7 dniowym. - Pojemność 108 l. - Zasilanie z dwóch butli z gazem, z automatycznym przełączaniem, z jednej na drugą. - Wnętrze ze stali elektropolerowanej, wykańczana laserem - Wyjście na komputer typu USB lub opcjonalnie Ethernet oraz bezpośrednio na drukarkę. - Wbudowana w urządzenie pamięć, umożliwiająca przechowywanie zapisów z pracy urządzenia z okresu przynajmniej ostatnich 3 miesięcy przy interwałach 1 min. (zapis wszystkich ustawień, aktualnych wartości, błędów, czasu rzeczywistego i daty). - Dołączone oprogramowanie do odczytu temperatury, CO2 i wilgotności, pracujące w systemie Windows 7. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW OT Włocławek. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. L.p. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Inkubator CO2 szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 25 | Temat: Automatyczna płuczka mikropłytek. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Automatyczna płuczka paskowa z głowicą 8-kanałową. - Możliwość pracy z jednym lub wieloma paskami lub z całą płytką 96-dołkową. - Płukanie płytek płaskodennych i okrągło dennych. - Wbudowana wytrząsarka z ustawieniem szybkości wytrząsania. - W wyposażeniu wymagane są bezciśnieniowe butle: co najmniej 2 butle na bufor i jedna butla na płyny po płukaniu. - Wbudowana pompa strzykawkowa. - Dokładność napełniania < 3% CV. - Objętość rozdzielanego płynu 25 - 3000 µl/dołek. - Objętość pozostałości po płukaniu < 3 µl/dołek. - Opcja namakania od 1 do 600s. - Możliwość sterowania szybkością dozowania płynu i głębokością ustawienia igieł do różnych typów płytek. - Możliwość odsysania płynu z 2 punktów w dołku. - Zabezpieczenie przed przelewaniem buforu. - Możliwość indywidualnego definiowania protokołów płukania, zabezpieczenie protokołów przed przypadkową zmianą. - Wbudowane protokoły konserwacji i czyszczenia płuczki. - Osłona przeciw aerozolowa zwiększającą bezpieczeństwo obsługi. - Elementy elektroniczne odizolowane od modułu płuczącego. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW OT Włocławek. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. L.p. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Automatyczna płuczka mikropłytek szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 26 | Temat: Pionowa zamrażarka niskotemperaturowa do -860 C. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Pojemność zamrażarki - 368,1 litra - Wysokowydajny kaskadowy system zamrażania - układ dwóch hermetycznych kompresorów. - Zakres regulacji temperatury od -500 C do -860 C. - Możliwość zmian temperatury co 10 C. - Kontrolowany przepływ powietrza przez wymiennik ciepła - powietrze chłodzące wprowadzane jest od frontu urządzenia i usuwane z tyłu, co zapewnia wysoką wydajność odbierania ciepła przez układ zamrażający. - Blokada parametrów urządzenia. - Układ dwóch wentylatorów zapewniający maksymalny poziom zamrażania oraz bezpieczeństwo kompresorów. - Wbudowany automatyczny system kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej - ochrona kompresorów oraz systemów elektronicznych przez nagłymi spadkami lub wzrostami napięcia zasilającego. - Komora robocza wykonana z galwanizowanego aluminium malowanego łatwozmywalnymi farbami epoksydowymi. - Urządzenie wyposażone w 3 nieregulowane półki. - Cztery wewnętrzne stalowe drzwi. - Możliwość przechowywania 240 pudełek o wymiarach: 130 x 130 x 50 mm. - Czytelny wyświetlacz temperatury LED umieszczony obok pokrywy przestrzeni roboczej. - Rozbudowany system alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania: - alarm braku zasilania, - alarm zbyt wysokiej temperatury, - alarm zbyt niskiej temperatury, - alarm awarii czujnika temperatury, - alarm otwartych drzwi, - alarm przegrzania kondensatora (może wskazywać na awarię wentylatorów), - alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki. - Wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia uszczelki. - Możliwość zamówienia zamrażarki wyposażonej w wodny układ chłodzący - dodatkowa redukcja poziomu hałasu. - Możliwość wyposażenia urządzenia w awaryjny system CO2 lub LN2 - podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania. - Wskaźnik nakazujący wyczyszczenia filtra. - Możliwość programowania progów alarmów (zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury). - Możliwość kalibracji czujnika temperatury z poziomu panelu sterowania. - Wymiary zewnętrzne minimum: szer. 846 mm x gł. 787 mm x wys. 1976 mm. - Wymiary wewnętrzne minimum: szer. 584 mm x gł. 490 mm x wys. 1308 mm. - Łatwość transportu przez drzwi dzięki zespołowi kółek. - Dołączenie do oferty i dostawy instrukcji obsługi w języku polskim. - Rok produkcji 2012. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin dostawy do 7 grudnia 2012 r. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. - Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. - Dostawa do ZHW OT Włocławek. - Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. L.p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Pionowa zamrażarka niskotemperaturowa do -860 C szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Miejsce realizacji:

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 1

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 2

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 3

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 4

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 5

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 6

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 7

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 8

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 9

Bydgoszcz, Toruń – dla zadania częściowego: 10

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 11

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 12

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 13

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 14

Toruń – dla zadania częściowego: 15

Toruń – dla zadania częściowego: 16

Toruń – dla zadania częściowego: 17

Toruń – dla zadania częściowego: 18

Toruń – dla zadania częściowego: 19

Toruń – dla zadania częściowego: 20

Toruń – dla zadania częściowego: 21

Włocławek – dla zadania częściowego: 22

Włocławek – dla zadania częściowego: 23

Włocławek – dla zadania częściowego: 24

Włocławek – dla zadania częściowego: 25

Włocławek – dla zadania częściowego: 26

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 1

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 2

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 3

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 4

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 5

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 6

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 7

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 8

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 9

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 10

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 11

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 12

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 13

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 14

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 15

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 16

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 17

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 18

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 19

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 20

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 21

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 22

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 23

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 24

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 25

data zakończenia: 2012-12-07 – dla zadania częściowego: 26

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 3 | Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 4 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 5 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.4.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz dostaw lub usług Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 3 dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia ( każda w wysokości wartości złożonej oferty ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie |
| 3 | Wykaz osób Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją na temat porozumiewania się z tymi osobami |
| 4 | Informacja banku lub kasy Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Informacja banku winna opiewać na kwotę złożonej oferty. |
| 5 | Opłacona polisa Opłacona polisa ( dowód opłacenia należy złożyć wraz z ofertą ) , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ( wysokość opłaconej polisy winna być co najmniej w wysokości złożonej oferty ) |

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | Aktualny odpis lub oświadczenie Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy |
| 3 | Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 4 | Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 5 | Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 6 | Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |

## Dokumenty podmiotów zagranicznych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 2 | Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 3 | Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 4 | Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia |

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Opis urządzeń, instrukcja obsługi Opis urządzeń technicznych, prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego, instrukcja obsługi w języku polskim oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia |

## Inne wymagane dokumenty:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wzór oferty na dostawy Wzór oferty na dostawy |
| 2 | Formularz cenowy Formularz cenowy |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2012-10-26.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

## Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.1.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Elżbieta Wierzbiańska - Specjalista ds. zamówień publicznych tel.: (052) 3392105, e-mail: bydgoszczwiw2@wp.pl |
| --- | --- |

## w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | mgr inż. Agnieszka Dąbrowa - tel.: ( 56) 6193540, e-mail: torunzhw@wetgiv.gov.pl |
| --- | --- |
| 2 | mgr inż. Joanna Rudnicka - tel.: (54) 2341038, e-mail: bydgoszcz.zhw@wetgiw.gov.pl |
| 3 | lek.wet. Roman Sęk - kierownik pracowni tel.: (052) 3493338 w. 221,231, e-mail: bydgoszcz.zhw@wetgiw.gov.pl |

# Wymagania dotyczące wadium

## Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 1: 404.19 PLN (słownie: czterysta cztery 19/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 2: 85.20 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć 20/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 3: 411.81 PLN (słownie: czterysta jedenaście 81/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 4: 381.48 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden 48/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 5: 1 693.39 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt trzy 39/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 6: 930.30 PLN (słownie: dziewięćset trzydzieści 30/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 7: 648.15 PLN (słownie: sześćset czterdzieści osiem 15/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 8: 422.76 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia dwa 76/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 9: 130.08 PLN (słownie: sto trzydzieści 08/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 10: 471.00 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 11: 176.00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt sześć 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 12: 115.00 PLN (słownie: sto piętnaście 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 13: 152.00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt dwa 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 14: 249.80 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć 80/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 15: 157.29 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt siedem 29/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 16: 512.00 PLN (słownie: pięćset dwanaście 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 17: 58.00 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 18: 326.93 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia sześć 93/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 19: 130.08 PLN (słownie: sto trzydzieści 08/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 20: 100.00 PLN (słownie: sto 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 21: 345.04 PLN (słownie: trzysta czterdzieści pięć 04/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 22: 149.40 PLN (słownie: sto czterdzieści dziewięć 40/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 23: 1 333.34 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści trzy 34/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 24: 493.67 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy 67/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 25: 403.80 PLN (słownie: czterysta trzy 80/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 26: 800.00 PLN (słownie: osiemset 00/100 PLN)

## Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2012-11-16 do godz. 10:00.

## Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

## pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy Nr 45 1010 1078 0021 7613 9120 0000;

## poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

## gwarancjach bankowych;

## gwarancjach ubezpieczeniowych;

## poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

## Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

## Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

## Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego  .

## Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

## Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

## Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

## Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

## Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

## odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

## zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

## Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Sprzęt laboratoryjny NIE OTWIERAĆ przed: 2012-11-16 godz. 11:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 11.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 do dnia 2012-11-16 do godz. 10:00.

## Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2012-11-16 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 126.

## Otwarcie ofert jest jawne.

## Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych..

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Zadanie częściowe | Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| 1 - Digestorium do ogólnych prac laboratoryjnych | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 2 - Łaźnia wodna | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 3 - Ucierak moździerzowy typu Pulverisette 2 firmy FRITSCH lub równoważny. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 4 - Młynek tnący do mielenia materiałów miękkich, średniotwardych, suchych i włóknistych typu Pulverisette 15 fimry FRITSCH lub równoważny. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 5 - Zestaw do mineralizacji i oznaczania azotu Kjehldahla. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 6 - Inkubator z regulowaną atmosferą gazową CO2. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 7 - Mikroskop z kontrastem fazowym. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 8 - Przecinarka wolnoobrotowa o płynnej regulacji. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 9 - Autoklaw klasy B. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 10 - Rejestratory temperatury RTR-52, RTR-52Pt do pomiaru temperatury w urządzeniach laboratoryjnych, rozbudowa istniejącego systemu monitoringu temperatury drogą radiową. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 11 - Suszarka laboratoryjna. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 12 - System cyfrowej dokumentacji fotograficznej do mikroskopu Jenaval. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 13 - Waga analityczna XA110/2 lub równoważna. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 14 - Chłodziarka dwukomorowa CHL350/350 lub równoważna. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 15 - Mikroskop stereoskopowy K-700 lub równoważny. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 16 - Inkubator z naturalnym obiegiem powietrza. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 17 - Waga precyzyjna PS 2500/X lub równoważna. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 18 - Homogenizator z kompletem noży. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 19 - Chłodziarka laboratoryjna. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 20 - Wytrząsarka dla 4 mikropłytek. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 21 - Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 22 - Wytrząsarka z platformą na kolby 1000 ml. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 23 - Autoklaw. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 24 - Inkubator CO2. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 25 - Automatyczna płuczka mikropłytek. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 26 - Pionowa zamrażarka niskotemperaturowa do -860 C. | 1 - Cena (koszt) - 100 |

## Punkty przyznawane za podane w pkt. 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Zadanie częściowe | Wzór |
| --- | --- |
| 1 - Digestorium do ogólnych prac laboratoryjnych | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 2 - Łaźnia wodna | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 3 - Ucierak moździerzowy typu Pulverisette 2 firmy FRITSCH lub równoważny. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 4 - Młynek tnący do mielenia materiałów miękkich, średniotwardych, suchych i włóknistych typu Pulverisette 15 fimry FRITSCH lub równoważny. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 5 - Zestaw do mineralizacji i oznaczania azotu Kjehldahla. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 6 - Inkubator z regulowaną atmosferą gazową CO2. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 7 - Mikroskop z kontrastem fazowym. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 8 - Przecinarka wolnoobrotowa o płynnej regulacji. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 9 - Autoklaw klasy B. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 10 - Rejestratory temperatury RTR-52, RTR-52Pt do pomiaru temperatury w urządzeniach laboratoryjnych, rozbudowa istniejącego systemu monitoringu temperatury drogą radiową. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 11 - Suszarka laboratoryjna. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 12 - System cyfrowej dokumentacji fotograficznej do mikroskopu Jenaval. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 13 - Waga analityczna XA110/2 lub równoważna. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 14 - Chłodziarka dwukomorowa CHL350/350 lub równoważna. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 15 - Mikroskop stereoskopowy K-700 lub równoważny. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 16 - Inkubator z naturalnym obiegiem powietrza. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 17 - Waga precyzyjna PS 2500/X lub równoważna. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 18 - Homogenizator z kompletem noży. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 19 - Chłodziarka laboratoryjna. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 20 - Wytrząsarka dla 4 mikropłytek. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 21 - Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 22 - Wytrząsarka z platformą na kolby 1000 ml. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 23 - Autoklaw. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 24 - Inkubator CO2. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 25 - Automatyczna płuczka mikropłytek. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 26 - Pionowa zamrażarka niskotemperaturowa do -860 C. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 14.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

## Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

## jest niezgodna z ustawą;

## jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 14.6 lit. c.

## jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

## zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

## została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

## zawiera błędy w obliczeniu ceny;

## Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 14.6 lit. c;

## jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

## wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

## Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

## Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

## terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 15.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.wiw.bydgoszcz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  .

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pozostałe informacje

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz dostaw |
| 3 | Wykaz osób |
| 4 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 5 | Oświadczenie o niewszczęciu likwidacji |
| 6 | Wzór oferty |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru |
| --- | --- |
| 1 | Wzór umowy na dostawy |
| 2 | Formularz cenowy |